Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки.

3. Контрольно-оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация

| 1.Общие положения КОМы разработаны на основе: - ФГОС СПО по специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); -основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); -рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Процессы и аппараты Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.12 Процессы и аппараты. КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: |  |
| --- | --- |
| Таблица 1 |  |
| Результаты обучения: умения, знания Формы и методы контроля и оценки 31( общие закономерности и теоретические основы механических, гидромеханических, тепловых, массообменных и биотехнических процессов; Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. З2( ведущие тенденции развития и совершенствования агрегатов, машин и устройств, обеспечивающих ведение на современном уровне вышеперечисленные процессы; Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы. З3 - способы интенсификации процессов; Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы. З4 - типы используемых процессов и аппаратов и области их применения; Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. З5- современные методы определения свойств перерабатываемых продуктов необходимых для выбора и расчета процессов в аппаратах, аппаратов для построения технологической схемы; Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы З6-причины выхода процессов за регламентные нормы и методы предотвращения развития аварийных ситуаций для различных процессов . Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. У1-разрабатывать и оптимизировать технологические процессы, оптимизировать режимы их работы; Оценка результатов практических занятии№ 1. Изучение конструкции машин для измельчения и сортирования. Выполнить расчет производительности и мощности машин для измельчения . У2(разрабатывать программы испытания, планировать и проводить исследования машин, аппаратов, установок; Оценка результатов практических занятии № 2 .Изучение конструкции и принципа работы прессуемого оборудования, применяемого в промышленности. Выполнить расчет производительности и мощности машин. У3( анализировать и грамотно излагать результаты испытаний и исследований; Оценка результата практического занятия№.5 Определение расхода абсорбента на проведение процесса по заданным условиям. Ознакомление с конструкциями абсорбентов тарельчатого и насадочного типа, абсорберов периодического и непрерывного действия, определение их основных размеров по заданным условиям У4-производить расчет и масштабирование процессов для заданной производительности производства, свойств материалов и условий эксплуатации; Оценка результата практического занятия №3Изучение устройств для фильтрования и центрифугирования. Расчет фильтрующей поверхности барабанного вакуум фильтра по заданным условиям. №4Тепловой расчет различных типов теплообменников по заданным условиям. У5- разработать задание на систему аналитического контроля за ходом процесса с использованием инструментальных методов; Оценка результата практического занятия №4Тепловой расчет различных типов теплообменников по заданным условиям. №.5 Определение расхода абсорбента на проведение процесса по заданным условиям. Ознакомление с конструкциями абсорбентов тарельчатого и насадочного типа, абсорберов периодического и непрерывного действия, определение их основных размеров по заданным условиям. У6-разработать требования для проектирования системы автоматической защиты и блокировок, обеспечивающих безопасную эксплуатацию аппаратуры Оценка результата практического занятия №.5 Определение расхода абсорбента на проведение процесса по заданным условиям. Ознакомление с конструкциями абсорбентов тарельчатого и насадочного типа, абсорберов периодического и непрерывного действия, определение их основных размеров по заданным условиям. |  |
| Результаты (ОК, ПК) Формы и методы контроля и оценки ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - разработка мультимедийной презентации в составе творческой группы; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. оценка за: - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - защита рефератов; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | оценка за: -разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы. оценка за: - выступление на занятиях с докладами и рефератами. ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. - оценка результатов практической работы; - оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа. - наблюдение и оценка на практических занятиях. ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. - оценка устного ответа; - оценка результатов практической работы; ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. -наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; - оценка устного ответа; ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. - оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - оценка устного ответа. |  |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Перечень заданий для текущего контроля знаний Тестовое задание№1

Вариант 1

1. Неиспарившаяся часть жидкости при дистилляции – это:

а) дистиллят;

б) кубовый остаток;

в) экстрагент;

г) азеотроп.

2. Установка для перемещения твердых материалов, где в качестве рабочего тела применяется вода, называется:

а) элеватор;

б) пневмотранспортная установка;

в) гидротранспортная установка;

г) электрокара.

3. Осаждение пылевых частиц, основанное на явлении ионизации газа, осуществляется:

а) в электрофильтрах;

б) в «мокрых» циклонах;

в) в пенных пылеуловителях;

г) в циклонах

4. Какая из формул является уравнением расхода:

а) V1S1 = V2S2;

б) Re = V d ρ/µ;

в) Qv = ν S;

г) p = F /S .

5. При движении газа через слой сыпучего материала происходит процесс:

а) псевдоожижение;

б) кавитация;

в) гидравлический удар;

г) барботажное перемешивание.

6. Обозначение параметра расход:

а) P;

б) L;

в) F;

г) Q.

7. Какой из перечисленных металлов относится к черным:
а) титан;
б) олово;

в) железо;

г) свинец.

8. Каким параметром характеризуется движение жидкостей:

а) скорость;

б) температура;

в) концентрация;

г) вязкость.

9. Единицы измерения давления:

а) Па;

б) м3/с;

в) м;

г) безразмерная величина.

10. Что представляет собой сплав меди с цинком:
а) хром;
б) сталь;
в) латунь;
г) чугун.

11. Получение продукта с заданным зернистым составом – это:

а) измельчение;

б) смешивание;

в) дробление;

г) сортировка.

12. Как называют гидравлические машины, предназначенные для передачи энергии потоку жидкости:

а) вентилятор;

б) компрессор;

в) насос;

г) гидроциклон.

13. Аппараты, в которых для разделения неоднородных газовых систем используют свойство смачиваемости твердых частиц, называют

а) циклоны;

б) фильтры;

в) скрубберы;

г) пылеосадители.

14. Как называется процесс передачи теплоты внутри тела от одних частиц к другим вследствие их движения и соударений:

а) теплопроводность;

б) конвекция;

в) теплопередача;

г) теплоотдача.

15. Как называется процесс удаления влаги из сыпучих, пастообразных, волокнистых материалов:

а) выпаривание;

б) сушка;

в) кристаллизация;

г) дистилляция.

16. Процесс разделения жидких смесей на дистиллят и кубовой остаток в результате противоточного взаимодействия жидкости и пара, называется:

а) ректификация;

б) дистилляция;

в) выпаривание;

г) адсорбция.

17. Какой из процессов не относится к процессам измельчения:

а) грохочение;

б) раздавливание;

в) раскалывание;

г) истирание.

18. Какая из формул является уравнением теплового баланса:

а) V1S1 = V2S2;

б) Re = V d ρ/µ;

в) Qv = ν S;

г)Q1=Q2+Qn .

19. Какое оборудование не используется для проведения механических процессов:

а) ректификационная колонна;

б) дробилка;

в) мельница;

г) ленточный транспортер.

20. Установка для перемещения твердых материалов, где в качестве рабочего тела применяется воздух, называется:

а) элеватор;

б) пневмотранспортная установка;

в) гидротранспортная установка;

г) электрокара.

Вариант 2

1. Какие соединения являются основой пластмассы:
а) мономеры;
б) полимеры;
в) наполнители;
г) отвердители.

2. Классификация под действием центробежных сил осуществляется:

а) в грохотах;

б) в классификаторах;

в) в гидроциклонах;

г) в дробилках.

3. Объем жидкости, подаваемый насосом в напорный трубопровод в единицу времени - это:

а) напор;

б) подача;

в) расход;

г) мощность.

4. Взвесь мельчайших капелек одной жидкости в другой, называется:

а) суспензия;

б) растворитель;

в) эмульсия;

г) осадитель.

5. Процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров называется:

а) кристаллизация;

б) нагревание;

в) выпаривание;

г) экстракция.

6. Какой из процессов не относится к массообменным:

а) абсорбция;

б) десорбция;

в) кристаллизация;

г) выпаривание.

7. При проведении какого процесса поглощаемый компонент образует с абсорбентом химическое соединение:

а) десорбция;

б) абсорбция;

в) хемосорбция;

г) адсорбция.

8. Аппараты, в которых осуществляется теплообмен между греющей и нагреваемой средами:

а) барботажная колонна;

б) абсорбер;

в) теплообменник;

г) ректификационная колонна.

9. Вещество, изменяющее скорость химической реакции:

а) экстракт;

б) дистиллят;

в) катализатор;

г) стабилизатор.

10. Аппараты, в которых проводят химические реакции:

а) дегазатор;

б) абсорбер;

в) химический реактор;

г) теплообменник.

11. Какой из перечисленных материалов относится к неметаллам:
а) асбест;
б) медь;
в) алюминий
г) никель.

12. Реакции, протекающие в однофазной системе:

а) гетерогенные;

б) гомогенные;

в) каталитические;

г) некаталитические.

13. Удельная энергия, сообщенная жидкости в насосе - это:

а) напор;

б) расход;

в) КПД;

г) подача.

14. Взвесь мельчайших твердых частиц в жидкости, называется:

а) суспензия;

б) растворитель;

в) эмульсия;

г) осадитель.

15. Процесс расширения газа при прохождении его через сужающее устройство в результате чего давление газа снижается:

а) дегазация;

б) крекинг;

в) дросселирование;

г) десорбция.

16. Процесс выделения поглощенного компонента из раствора:

а) десорбция;

б) абсорбция;

в) хемосорбция;

г) адсорбция.

17. Абсорбент – это:

а) газообразный поглотитель;

б) жидкий поглотитель;

в) твердый поглотитель;

г) парогазовый поглотитель.

18. Какой из аппаратов является аппаратом для проведения механических процессов:

а) абсорбер;

б) кристаллизатор;

в) компрессор;

г) транспортер.

19. Какой аппарат не входит в схему установки для простой перегонки:

а) перегонный куб;

б) конденсатор - холодильник;

в) сборник дистиллята;

г) кристаллизатор.

20. Бинарные смеси содержат:

а) 2 компонента;

б) 3 компонента;

в) 5 компонентов;

г) множество компонентов.

Вариант 3

1. Укажите металл, который отличается низкой температурой плавления и малой прочностью:

а) хром;
б) медь;
в) олово;

г) цинк.

2. Как называется процесс многократного разрушения твердого тела на части под действием внешних сил:

а) измельчение;

б) отстаивание;

в) фильтрование;

г) центрифугирование.

3. При понижении давления на входе в насос до давления насыщенных паров возникает явление:

а) гидравлического удара;

б) кавитации;

в) гидравлического сопротивления;

г) псевдоожижения.

4. Процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки – это:

а) флокуляция;

б) фильтрование;

в) осаждение;

г) коагуляция.

5. Какой из процессов не относится к массообменным:

а) выпаривание;

б) десорбция;

в) кристаллизация;

г) абсорбция.

6. Как называется насыщенный водяной пар, если при использовании его в качестве теплоносителя, обогрев осуществляется через теплопередающую поверхность:

а) глухой пар;

б) острый пар;

в) конденсат

г) перегретый пар;

7. Процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых пористых материалов избирательно действующими растворителями – это:

а) ректификация;

б) экстракция;

в) выпаривание;

г) кристаллизация.

8. Какой из процессов не относится к тепловым:

а) нагревание;

б) охлаждение;

в) кристаллизация;

г) конденсация.

9. Сушка - это:

а) процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых пористых материалов избирательно действующими растворителями;

б) процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки

в) процесс поглощения компонентов из газовой или жидкой фазы твердым поглотителем:

г) процесс удаления влаги из различных материалов

10. Какой из процессов относится к гидромеханическим:

а) перемещение, сжатие и разрежение газов

б) десорбция;

в) кристаллизация;

г) выпаривание.

11. Какой из перечисленных материалов не относится к пластмассам:
а) винипласт;
б) асбест;
в) тефлон;
г) полистирол.

12. Приборы для измерения давления - это:

а) манометр;

б) психрометр;

в) термометр;

г) ротаметр.

13. Единица измерения давления – это:

а) Па;

б) м3;

в) м2 /с;

г) кг/м3 .

14. Какие параметры не характеризуют работу насоса:

а) напор;

б) подача;

в) мощность;

г) концентрация перекачиваемой жидкости.

15. Для ускорения разделения жидких неоднородных систем методом осаждения используют:

а) фильтр-пресс;

б) центрифуги;

в) гидроциклоны;

г) скрубберы.

16. В каких реакторах отсутствует теплообмен с окружающей средой:

а) в реакторах смешения;

б) в реакторах адиабатического действия;

в) в реакторах вытеснения;

г) в реакторах изотермического действия.

17. Как называется процесс поглощения компонентов из газовой или жидкой фазы твердым поглотителем:

а) абсорбция;

б) адсорбция;

в) десорбция;

г) хемосорбция.

18. Процесс выделения твердого растворенного вещества из раствора или твердой фазы при затвердевании:

а) ректификация;

б) охлаждение;

в) выпаривание;

г) кристаллизация.

19. Выберите тепловой процесс:

а) перегонка;

б) перемешивание;

в) выпаривание;

г) измельчение.

20. Процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров:

а) кристаллизация;

б) конденсация;

в) выпаривание;

г) классификация.

Вариант 4

1. Материал, получаемый посредством вулканизации каучука - это:
а) пластмасса;
б) стекло;
в) асбест;
г) резина.

2. Единица измерения давления – это:

а) Па;

б) м3;

в) м2 /с;

г) кг/м3 .

3. Какие насосы относятся к объемным:

а) роторные;

б) центробежные;

в) осевые;

г) вихревые.

4. В каких аппаратах происходит процесс разделения неоднородных жидких систем под действием центробежных сил:

а) в скрубберах;

б) в центрифугах;

в) в фильтрах;

г) в дезинтеграторах.

5. Что такое выпаривание:

а) процесс выделения твердого растворенного вещества из раствора;

б) процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых смесей жидкими растворителями;

в) процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров;

г) процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки.

6. В каких реакторах отсутствует теплообмен с окружающей средой:

а) изотермического действия;

б) адиабатического действия;

в) изотермического действия;

г) с промежуточным тепловым режимом.

7. Процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых пористых материалов избирательно действующими растворителями – это:

а) ректификация;

б) экстракция;

в) выпаривание;

г) кристаллизация.

8. Для разделения неоднородных газовых систем применяют:

а) скруббер;

б) экстрактор;

в) реактор;

г) кристаллизатор.

9. Перемещение жидкостей осуществляют с помощью:

а) компрессора;

б) насоса;

в) теплообменника;

г) реактора

.

10. К параметрам работы насоса не относятся:

а) мощность;

б) напор;

в) подача;

г) флегмовое число.

11. Разрушение конструкционного материала в результате воздействия агрессивной среды называется:

а) закалка;

б) коррозия;

в) вулканизация;

г) полимеризация.

12. Что называется гидростатическим давлением:

а) избыточное давление;

б) суммарную внешнюю силу, являющуюся результатом действия поверхностных и массовых сил на единицу площади поверхности;

в) давление на поверхности жидкости;

г) парциальное.

13. Для измерения расхода применяют:

а) диафрагму;

б) манометр;

в) термопару;

г) уровнемер.

14. В каких аппаратах происходит процесс разделения неоднородных жидких систем при помощи пористых перегородок:

а) в скрубберах;

б) в центрифугах;

в) в фильтрах;

г) в дезинтеграторах.

15. В каких аппаратах не происходит процесс разделения неоднородных газовых систем:

а) в пенных пылеуловителях;

б) в электрофильтрах;

в) в скрубберах;

г) в элеваторах.

16. Процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями:

а) абсорбция;

б) десорбция;

в) ректификация;

г) кристаллизация.

17. Для каких реакторов характерно постоянство температуры в реакционном объеме:

а) для реакторов адиабатического действия;

б) для реакторов изотермического действия;

в) для реакторов с промежуточным тепловым режимом;

г) для реакторов смешения.

18. Отношение расхода флегмы к расходу дистиллята – это:

а) число тарелок;

б) число Рейнольдса;

в) флегмовое число;

г) напор.

19. Сушка, осуществляемая с помощью горячего воздуха или дымовых газов:

а) конвективная;

б) сублимационная;

в) контактная;

г) радиационная.

20. Для ускорения разделения жидких неоднородных систем методом осаждения используют аппараты:

а) компрессоры;

б) гидроциклоны;

в) насосы;

г) реакторы.

Вариант 5

1. Какой из перечисленных процессов не относится к механическим:
а) сжатие и разрежение газов;
б) измельчение;
в) классификация;
г) транспортирование.

2. Количество жидкости, проходящей через данное сечение потока в единицу времени:

а) уровень;

б) расход;

в) напор;

г) подача.

3. Реакции, протекающие с выделением теплоты, называются:

а) гетерогенные;

б) гомогенные;

в) каталитические;

г) экзотермические

4. Машины для транспортирования газа, создания в нем повышенного давления или наоборот понижения давления, называют:

а) насосы;

б) компрессоры;

в) пневмотранспортные установки;

г) гидроциклоны.

5. Перемешивающее устройство, используемое для приготовления суспензий:

а) лопастная мешалка;

б) винтовая мешалка;

в) турбинная;

г) якорная.

6. Чередование процессов испарения и конденсации с целью разделения смеси на чистые компоненты называют:

а) экстракция;

б) кристаллизация;

в) выпаривание;

г) ректификация.

7. Вещества, которые изменяют скорость химической реакции, но при этом не меняют свой химический состав, называются:

а) антиоксиданты;

б) индикаторы;

в) катализаторы;

г) адсорбенты.

8. Приборы для измерения давления:

а) диафрагма;

б) манометр;

в) уровнемер;

г) термопара.

9. Процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки:

а) центрифугирование;

б) фильтрование;

в) коагуляция;

г) осаждение.

10. Для мокрого способа очистки газов применяют :

а) фильтры;

б) отстойники;

в) скрубберы;

г) реакторы.

11. Какие транспортеры применяют для перемещения сыпучего материала, нагретого до высокой температуры:

а) ленточные;

б) скребковые;

в) винтовые;

г) цепные.

12. Реакции, протекающие с поглощением теплоты, называются:

а) гетерогенные;

б) гомогенные;

в) каталитические;

г) эндотермические

13. Объем жидкости, подаваемой в напорный трубопровод в единицу времени:

а) уровень;

б) расход;

в) напор;

г) подача.

14. Какие насосы не относятся к лопастным:

а) центробежные;

б) поршневые.

в) осевые;

г) вихревые;

15. Процесс перемешивания жидкости поднимающимися в ней пузырьками газа называется:

а) гидравлический удар;

б) барботажное перемешивание;

в) упругие колебания;

г) псевдоожижение

16. Неиспарившаяся часть жидкости при дистилляции – это:

а) дистиллят;

б) кубовый остаток;

в) экстрагент;

г) азеотроп.

17. Восстановление активности катализатора – это:

а) дегидратация;

б) дегидрирование;

в) регенерация;

г) стабилизация.

18. Количество теплоты, отбираемой от охлаждаемой среды в единицу времени – это:

а) теплопроводность;

б) конвекция;

в) теплоотдача;

г) холодопроизводительность.

19. Разделение смесей компонентов, имеющих близкие температуры кипения, осуществляется:

а) экстрактивной ректификацией;

б) дегидрированием;

в) фильтрованием;

г) стабилизация.

20. К стадиям кристаллизации не относится:

а) собственно кристаллизация;

б) коагуляция;

в) отделение кристаллов от маточного раствора;

г) промывка и сушка кристаллов.

Ключ к тестам

вопроса

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

1

В

Б

В

Г

А

2

В

В

А

А

Б

3

А

Б

Б

А

Г

4

В

В

Б

Б

Б

5

А

В

А

В

А

6

В

Г

А

Б

Г

7

Б

В

Б

Б

В

8

А

В

В

А

Б

9

А

В

Г

Б

Б

10

В

В

А

Г

В

11

Г

А

Б

Б

Г

12

В

Б

А

Б

Г

13

В

А

А

А

Г

14

А

А

Г

В

Б

15

Б

В

В

Г

Б

16

А

А

Б

А

Б

17

А

Б

Б

Б

В

18

Г

Г

Г

В

Г

19

А

Г

В

А

А

20

Б

А

В

Б

Б

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы  по итоговой оценке дисциплины.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен)   по дисциплине  ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Классификация и характеристика основных процессов и аппаратов пищевой технологии. Основные законы процессов пищевой технологии.

2.Материальные и энергетические балансы, скорость протекания и кинетические закономерности процессов. Основы теории подобия.

3.Основные структурно-механические, гидромеханические, теплофизические и физико-химические свойства сырья полуфабрикатов и продуктов.

4.Требования, предъявляемые к аппаратам: эксплуатационные, конструктивные, экологические, эстетические, техники безопасности и промышленной санитарии.

5.Способы измельчения, их классификация и характеристика в зависимости от свойств материалов.

6.Физические основы дробления и резания. Расход энергии на измельчение по закону Л. А. Ребиндера.

7.Устройство и принцип работы дробилок, мельниц, резок, терок. Расчетные формулы для определения производительности и расхода энергии.

8.Эффективность измельчения. Требования, предъявляемые к измельчающим машинам.

9.Сравнение и выбор измельчающих машин. Регулируемые параметры процессов измельчения.

10.Устройство и принцип работы триеров. Магнитная сепарация.

11. Классификация способов обработки материалов пищевых производств прессованием, их характеристика.

12.Основные теории прессования капиллярно-пористых материалов для формирования и отжатия жидкости.

13.Устройство и принцип работы шнекового пресса, определение его производительности.

14. Прессы для формирования пластических материалов. Нагнетающие, закаточные и штампующие их устройства и принцип работы.

15.Взаимосвязь параметров процессов обработки материалов давлением.

16. Классификация и характеристика жидкостных и газовых неоднородных систем, и методов их разделения. Гравитационные осаждения.

17.Методика расчета скорости осаждения частиц. Осаждение частиц в поле силы тяжести. Отстойники. их виды, принцип действия устройства и работа.

18.Осаждение частиц в поле действия центробежной силы. Фактор разделения и скорость центробежного осаждения.

19.Теоретические основы разделения суспендий в гидроциклонах и эмульсий в тарельчатых сепараторах.

20. Фильтрование. Виды и характеристика фильтрующих перегородок вспомогательных материалов и осадков.

21.Фильтрование под действием перепада давления. Определение скорости и продолжительности фильтрования. Характеристика процесса.

22.Центрифуги. Обратный осмос и ультрафильтрация.

23. Общая характеристика процессов отчистки воздуха и газов. Механическая очистка воздуха и газов. Теория центробежного осаждения частиц в циклоне: определение продолжительности осаждения.

24.СкрубберВентури и пенные пылеуловители их устройство и принцип действия.

25. Характеристика процессов перемешивания и смешивание. Эффективность перемешивание. Механическое перемешивание: лопастные, пропеллерные, турбинные мешалки, их устройство и работа.

26.Циркулярное и поточное перемешивание. Пневматическое перемешивание и аэрация.

27. Общая характеристика тепловых процессов. Основные критерии теплового подобия, их физический смысл. Основное уравнение теплопередачи.

28.Хладоносители , их виды и характеристика.

29. Теоретические основы высокотемпературной пастеризации и стерилизации. Оптимальные условия проведения процессов пастеризации и стерилизации при получении продуктов высокого качества.

30. Общая характеристика процессов выпаривания. Изменение свойств растворов при сгущении. Методы выпаривания.

31. Однокорпусные и многокорпусные выпарные установки. Материальные и тепловые расчеты многокорпусных установок. Обоснование выбора оптимального числа корпусов на установке.

32. Общая характеристика процесса и методов конденсации. Поверхностные конденсаторы, их виды, устройство, принцип работы и тепловой расчет. Расчет барометрического конденсата.

33. Конденсаторы смешения их виды, устройства и принцип работы. Пути совершенствования процесса конденсации.

34. Основы получения искусственного холода. Классификация холодильных машин.

35. Типы компрессоров, испарителей, их устройство и принцип работы. Вспомогательное оборудование холодильных установок.

36. Общие сведения о процессах массопередачи. Способы выражения состава фаз. Равновесие, между фазами. Основное уравнение массопередачи.

37. Характеристика и физические основы процесса. Закон Генри. Материальный баланс и уравнение рабочей линии процесса.

38.Определение расхода абсорбента. Определение коэффициентов массопередачи и массоотдачи при абсорбции. Схемы аппаратов для прямоточной и противоточной абсорбции.

39. Движущая сила процесса абсорбции. Тарельчатые и насадочные абсорберы, принцип их устройства и работы. Гидравлическое сопротивление тарелок и насадок.

40. Общие сведения о перегонке и ректификации. Теоретические основы перегонки.

42.Классификация бинарных смесей. Состав равновесных фаз. Закон Д.П.Коновалова, Рауля.

43.  Устройство ректификационных колонн. Тарелки, насадки. Перегонка под вакуумом. Азеотропная и экстрактивная ректификация.

44. Общие сведения об адсорбции. Физические основы процесса. Изотермы адсорбции.

45.Абсорбенты, их виды и характеристика. Материальный баланс и движущая сила процесса. Десорбция. Массопередачи при адсорбции.

46. Общие сведения о процессе. Классификация действия экстрагирования. Экстракция веществ из твердых тел.

47.Аппараты для экстракции веществ из твердых тел, их виды, устройство и принципы работы. Материальный и тепловой баланс экстракторов.

48. Теоретические основы процесса сушки. Способы сушки. Классификация сушилок.

49. Общие сведения о процессе кристаллизации. Теоретические основы процесса. Растворимость твёрдых веществ. Способы получения пересыщенных растворов. Процессы образования центров кристаллизации.

50. Классификация методов кристаллизации. Аппараты для кристаллизации, устройство и принцип работы.

Практические задания

Задание № 1. Определить продолжительность фильтрования 10 дм 3

жидкости через    1м 2 фильтра, если при предварительном испытание фильтра с 1 м 3  через

2,25 мин. и 3дм3  через 14,5 мин после начала фильтрования.

Задание №2 До  какой  температуры  было нагрето  вещество  массой  300  г  с

начальной  температурой  30 C( ,  если  затрачено  на  нагрев  24,6  кДж  теплоты. Удельная теплоёмкость вещества 4100 Дж/кгградус

(

Задание №3Аппарат, диаметром 1,4 м и высотой 6 м, покрыт слоем изоляции из

асбеста  толщиной  80  мм.  Температура  стенки  аппарата  140°С,  наружной

поверхности изоляции 30°С. Определите потери тепла через слой изоляции.

Задание №4В холодильнике требуется охладить водой от t= 90°С до t = 40°С;10 т/ч  нефтепродукта.  Начальная t°  охлаждающей  воды    25°С,  конечная 35°С. Удельная теплоемкость воды 4

190 Дж/кг·к, удельная теплота нефтепродукта 3350 Дж/кг·к. Определите

тепловую нагрузку и расход воды.

Задание №5 Какое количество тепла требуется, чтобы нагреть 200 г воды на 10°с.

Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кгК.

Задание№6 Вычислить  коэффициент теплопроводности при 0C( для газовой смеси состава: Н2-50%, СО-40%, N2-10 % (по объёму)

Задание№7Определить  КПД  насосной  установки.  Насос  подает  380  л/мин,  мазута

Относительной  плотности  0,9.  Полный  напор  30,8  м.  Потребляемая  двигателем

мощность 2,5кВт.

Задание№8 Производительность  насоса  14л/с  жидкости  относительной  плотности 1,16.  Полный  на

пор  58м,КПД  насоса  0,64,КПД  передачи  0,97,  КПД электродвигателя 0,95. Определить

мощность.

Задание№9 По трубам одноходного трубообменника(число труб 64) диаметром 42x2 мм проходит азот со скоростью 5м/с при температуре 60 С и Рнаном. =2,2 кгс/см2, Ратм.= 730 мм.рт.ст. Определить:массовый расход и объемный расход.

Заданин№10 Поршневой насос подает 430 л/мин, жидкости. Опр. число оборотов, если

диаметр поршня 16см, ход поршня 20 см

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 1 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Классификация и характеристика основных процессов и аппаратов пищевой технологии. Основные законы процессов пищевой технологии. 2.Материальные и энергетические балансы, скорость протекания и кинетические закономерности процессов. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 2 ОП.12 Процессы и аппараты.

Эффект разделения неоднородных систем. Группы процессов. Их характеристика. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 3 ОП.12 Процессы и аппараты.

1Основные структурно-механические, гидромеханические, теплофизические и физико-химические свойства сырья полуфабрикатов и продуктов. 2..Требования, предъявляемые к аппаратам: эксплуатационные, конструктивные, экологические, эстетические, техники безопасности и промышленной санитарии. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 4 ОП.12 Процессы и аппараты.

Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 5 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Способы измельчения, их классификация и характеристика в зависимости от свойств материалов. 2.Устройство и принцип работы триеров. Магнитная сепарация. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 6 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Абсорбция. Виды абсорбентов. 2. Физические основы дробления и резания. Расход энергии на измельчение по закону Л. А. Ребиндера. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 7 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Требования , предъявляемые к аппаратам. 2. Осаждение под действием центробежной силы. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 8 ОП.12 Процессы и аппараты.

Осаждение в поле сил тяжести (отстаивание). Эффективность измельчения. Требования, предъявляемые к измельчающим машинам Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 9 ОП.12 Процессы и аппараты.

Сравнение и выбор измельчающих машин. Регулируемые параметры процессов измельчения. 2. Неоднородные системы и их характеристика. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 10 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Классификация способов обработки материалов пищевых производств прессованием, их характеристика. 2. Устройство и принцип работы дробилок, мельниц, резок, терок. Расчетные формулы для определения производительности и расхода энергии. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 11 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Основные теории прессования капиллярно-пористых материалов для формирования и отжатия жидкости. 2.Устройство и принцип работы шнекового пресса, определение его производительности. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 12 ОП.12 Процессы и аппараты.

Классификация и характеристика жидкостных и газовых неоднородных систем, и методов их разделения. Гравитационные осаждения. Прессы для формирования пластических материалов. Нагнетающие, закаточные и штампующие их устройства и принцип работы. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 13 ОП.12 Процессы и аппараты.

Взаимосвязь параметров процессов обработки материалов давлением. Методика расчета скорости осаждения частиц. Осаждение частиц в поле силы тяжести.. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 14 ОП.12 Процессы и аппараты.

Отстойники. их виды, принцип действия устройства и работа Фильтрование. Виды и характеристика фильтрующих перегородок вспомогательных материалов и осадков. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 15 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Осаждение частиц в поле действия центробежной силы. Фактор разделения и скорость центробежного осаждения. 2. Скруббер Вентури и пенные пылеуловители их устройство и принцип действия. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 16 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Фильтрование под действием перепада давления. Определение скорости и продолжительности фильтрования. Характеристика процесса. 2. Классификация методов кристаллизации. Аппараты для кристаллизации, устройство и принцип работы. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 17 ОП.12 Процессы и аппараты.

1Общие сведения о процессе кристаллизации. Теоретические основы процесса. Процессы образования центров кристаллизации. 2. Аппараты для экстракции веществ из твердых тел, их виды, устройство и принципы работы. Материальный и тепловой баланс экстракторов. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 18 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Растворимость твёрдых веществ. Способы получения пересыщенных растворов. 2. Абсорбенты, их виды и характеристика. Материальный баланс и движущая сила процесса. Десорбция. Массопередачи при адсорбции. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 19 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Характеристика процессов перемешивания и смешивание. Эффективность перемешивание. Механическое перемешивание: лопастные, пропеллерные, турбинные мешалки, их устройство и работа. 2. Центрифуги. Обратный осмос и ультрафильтрация. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 20 ОП.12 Процессы и аппараты.

Теоретические основы разделения суспензий в гидроциклонах и эмульсий в тарельчатых сепараторах. Циркулярное и поточное перемешивание. Пневматическое перемешивание и аэрация Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 21 ОП.12 Процессы и аппараты.

1. Общая характеристика тепловых процессов. Основные критерии теплового подобия, их физический смысл. Основное уравнение теплопередачи. 2.Хладоносители , их виды и характеристика Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 22 ОП.12 Процессы и аппараты.

Теоретические основы высокотемпературной пастеризации и стерилизации. Оптимальные условия проведения процессов пастеризации и стерилизации при получении продуктов высокого качества. Устройство ректификационных колонн. Тарелки, насадки. Перегонка под вакуумом. Азеотропная и экстрактивная ректификация Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 23 ОП.12 Процессы и аппараты.

Общие сведения об адсорбции. Физические основы процесса. Изотермы адсорбции. Однокорпусные и многокорпусные выпарные установки. Обоснование выбора оптимального числа корпусов на установке. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 24 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Общая характеристика процессов выпаривания. Изменение свойств растворов при сгущении. Методы выпаривания. 2. Конденсаторы смешения их виды, устройства и принцип работы. Пути совершенствования процесса конденсации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 25 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Общая характеристика процесса и методов конденсации. Поверхностные конденсаторы, их виды, устройство, принцип работы и тепловой расчет. 2. Общая характеристика процессов отчистки воздуха и газов. Механическая очистка воздуха и газов. Теория центробежного осаждения частиц в циклоне: определение продолжительности осаждения. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 26 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Теоретические основы процесса сушки. Способы сушки. Классификация сушилок. 2. Основы получения искусственного холода. Классификация холодильных машин. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 27 ОП.12 Процессы и аппараты.

1. Типы компрессоров, испарителей, их устройство и принцип работы. Вспомогательное оборудование холодильных установок 2. Классификация бинарных смесей. Состав равновесных фаз. Закон Д.П.Коновалова, Рауля. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 28 ОП.12 Процессы и аппараты.

1. Общие сведения о перегонке и ректификации. Теоретические основы перегонки. 2. Движущая сила процесса абсорбции. Тарельчатые и насадочные абсорберы, принцип их устройства и работы. Гидравлическое сопротивление тарелок и насадок. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 29 ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Общие сведения о процессе. Классификация действия экстрагирования. Экстракция веществ из твердых тел. 2.Характеристика и физические основы процесса. Закон Генри. Материальный баланс и уравнение рабочей линии процесса. Преподаватель ______________

Задание № 1. Какое количество тепла требуется, чтобы нагреть 200 г воды на 10°с.

Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кгК.

Задание №2 Поршневой насос подает 430 л/мин, жидкости. Опр. число оборотов, если

диаметр поршня 16см, ход поршня 20 см

(Задание №3Аппарат, диаметром 1,4 м и высотой 6 м, покрыт слоем изоляции из

асбеста  толщиной  80  мм.  Температура  стенки  аппарата  140°С,  наружной

поверхности изоляции 30°С. Определите потери тепла через слой изоляции.

Задание №4В холодильнике требуется охладить водой от t= 90°С до t = 40°С;10 т/ч  нефтепродукта.  Начальная t°  охлаждающей  воды    25°С,  конечная 35°С. Удельная теплоемкость воды 4

190 Дж/кг·к, удельная теплота нефтепродукта 3350 Дж/кг·к. Определите

тепловую нагрузку и расход воды.

Задание №5 Определить продолжительность фильтрования 10 дм 3

жидкости через    1м 2 фильтра, если при предварительном испытание фильтра с 1 м 3  через

2,25 мин. и 3дм3  через 14,5 мин после начала фильтрования.

Задание№6 Вычислить  коэффициент теплопроводности при 0C( для газовой смеси состава: Н2-50%, СО-40%, N2-10 % (по объёму)

Задание№7Определить  КПД  насосной  установки.  Насос  подает  380  л/мин,  мазута

Относительной  плотности  0,9.  Полный  напор  30,8  м.  Потребляемая  двигателем

мощность 2,5кВт.

Задание№8 Производительность  насоса  14л/с  жидкости  относительной  плотности 1,16.  Полный  на

пор  58м,КПД  насоса  0,64,КПД  передачи  0,97,  КПД электродвигателя 0,95. Определить

мощность.

Задание№9 По трубам одноходного трубообменника(число труб 64) диаметром 42x2 мм проходит азот со скоростью 5м/с при температуре 60 С и Рнаном. =2,2 кгс/см2, Ратм.= 730 мм.рт.ст. Определить:массовый расход и объемный расход.

Заданин№10 До  какой  температуры  было нагрето  вещество  массой  300  г  с

начальной  температурой  30 C( ,  если  затрачено  на  нагрев  24,6  кДж  теплоты. Удельная теплоёмкость вещества 4100 Дж/кгградус

Критерии оценки освоения  дисциплины :

При  устном ( письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания,

преподавателя.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Оценки выставляются в ведомость.