# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы         контроля и оценки (Таблица 1).

3. Контрольно-оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация

1.Общие положения

КОМы разработаны на основе:

- ФГОС СПО по специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

-основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

-рабочей программы учебной дисциплины Специализированное оборудование отрасли

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Специализированное оборудование отрасли.

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -назначение, область применения, устройство, принципы работы специализированного оборудования; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,5 |
| -технические характеристики и технологические возможности промышленного специализированного оборудования | Оценка результатов выполнения практических работ №2,5 |
| -нормы допустимых нагрузок специализированного оборудования в процессе эксплуатации. | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2,3 |
| Знания: |  |
| -определять параметры работы специализированного оборудования и его технические возможности | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,6 |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Анализ степени участия обучающегося в работе малыми группами с целью выбора эффективного решения поставленной задачи |
| ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,4 |
| ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1 |
| ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа. | Оценка результатов выполнения практических работ №2,6 |
| ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и учувствовать в процессе их изготовления. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №3,4 |
| ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,5 |
| ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ № 1,3 |
| ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| ПК 2.3 Учувствовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ №6 |
| ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования | Оценка результатов выполнения практических работ №2,5 |

- Контрольно-оценочные материалы

  - Текущий контроль

Перечень заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Вариант 1

- Перечислить виды технологического оборудования предприятий жироперерабатывающей промышленности.

- Что такое план цеха?

Вариант2

- Способы обработки плоских поверхностей деталей.

- Определение генерального плана предприятия.

Вариант 3

- Перечислить виды технологического оборудования жировых комбинатов.

- Классификация зубчатых колес.

Вариант 4

- Дать определение детали и сборочной единицы.

- Перечислить сборочные операции.

Вариант 5

- Виды ремонтных работ.

- Указать оборудование механического цеха.

Вариант 6

- Способы изготовления заготовок деталей машин.

- Стандартные масштабы уменьшения для выполнения проектов.

Вариант 7

- Указать материалы, используемые для изготовления машиностроительных деталей (валы, зубчатые колеса, корпуса).

- Производственная структура предприятия.

Вариант 8

- Отличие выполнения технологической схемы от сборочного чертежа.

- Типовые способы обработки деталей.

Вариант 9

- Конструкции валов и осей.

- Технологическая схема. Дать определение, привести пример технологической схемы.

Вариант 10

- Задачи ремонтного хозяйства.

- Перечислить виды технологического оборудования цеха гидрогенизации жиров.

Вариант 11

- Типы производства выпуска продукции.

- Основные виды передач. Условное изображение передач.

Вариант 12

- Классификация предприятий.

- Цели и задачи предмета.

Вариант 13

- Общая структура предприятия.

- Производственный и технологический процессы.

Вариант 14

- Что такое план цеха?

- Способы изготовления заготовок деталей машин.

Вариант 15

- Производственная структура предприятия.

- Отличие выполнения технологической схемы от сборочного чертежа.

Вариант 16

- Перечислить виды технологического оборудования предприятий жировых комбинатов.

- Указать материалы, используемые для изготовления машиностроительных деталей (валы, зубчатые колеса, корпуса).

Вариант 17

- Записать формула для определения припуска при механической обработке, если D- диаметр заготовки, d-диаметр детали. Обозначить припуск на чертеже.

- Типовые способы обработки деталей.

Вариант 18

- Перечислить сборочные операции.

- Конструкции валов и осей.

Вариант 19

- Технологическая схема. Дать определение, привести пример технологической схемы.

- Перечислить сборочные операции.

Вариант 20

- Стандартные масштабы уменьшения для выполнения проектов. Задачи ремонтного хозяйства.

- Перечислить виды технологического оборудования предприятий мясной промышленности.

Вариант 21

- Основные виды передач. Условное изображение передач.

- Общая структура предприятия.

Вариант 22

- Обозначение шероховатости, твердости при выполнении графических изображений.

- Общие сведения о металлорежущих станках.

Вариант 23

- Классификация зубчатых колес.

- Дать определение детали и сборочной единицы.

Вариант 24

- Типы производства выпуска продукции.

- Классификация предприятий.

Вариант 25

- Цели и задачи предмета.

- Производственный и технологический процессы.

Вариант 26

- Общие сведения о металлорежущих станках.

- Перечислить виды технологического оборудования консервных заводов.

Вариант 27

- Обозначение шероховатости, твердости при выполнении графических изображений.

- Указать оборудование механического цеха.

Вариант 28

- Перечислить различные виды заготовок. Способы получения заготовок.

- Способы обработки плоских поверхностей деталей.

Вариант 29

- Определение генерального плана предприятия.

- Виды ремонтных работ.

Вариант 30

- Записать формула для определения припуска при механической обработке, если D- диаметр заготовки, d-диаметр детали. Обозначить припуск на чертеже.

- Перечислить различные виды заготовок. Способы получения заготовок.

Критерии оценки:

«отлично» - студент грамотно осознанно отвечает на теоретические вопросы, полностью раскрывает смысл задания.

«хорошо» - студент грамотно отвечает на теоретические вопросы, но допускает две-три неточности в определениях, перечислениях, классификациях и т.д.

«удовлетворительно» - студент допускает 2-3 ошибки в теоретическом материале.

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы, по итоговой оценке, дисциплины

Задания для проведения дифференцированного зачета

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №1

Текст задания:

Сформулировать основные понятия, определения, характеристики. Дополнить ответы примерами.

Вариант №1

Производственная структура предприятия. Классификация предприятий.

Вариант №2

Производственный и технологический процессы. Рабочее место.

Вариант №3

Организация производственных процессов. Структура производственного процесса.

Вариант №4

Общая структура предприятия. Типы производств.

Вариант №5

Методы организации производства.

Вариант №6

Организация ремонтного хозяйства предприятия. Значение, задачи, структура ремонтного хозяйства.

Вариант №7

Виды ремонтных работ. Назначение графика ППР.

Вариант №8

Сущность и структура технологической операции.

Вариант №9

Технологическая документация.

Вариант №10

Структура производства: основное, вспомогательное, обслуживающее.

Вариант №11

Типы производств, их технологическая характеристика.

Вариант №12

Технологический процесс производства корпуса.

Вариант №13

Технологический процесс производства вала.

Вариант №14

Технологический процесс производства зубчатого колеса.

Вариант №15

Выбор и обоснование метода получения заготовки.

Вариант №16

Припуски на механическую обработку типовых деталей. Методы определения припусков.

Вариант №17

Виды технологических процессов. Типовой, групповой тех. процессы.

Вариант №18

Норма времени и её структура.

Вариант №19

Характеристика исходного материала (классификация заготовок).

Вариант №20

Базы, виды баз, базирование заготовок при механической обработке. Принципы базирования.

Вариант №21

Этапы разработки технологических процессов.

Вариант №22

Методы обработки наружных поверхностей тел вращения (НТВ).

Вариант №23

Методы обработки внутренних поверхностей.

Вариант №24

Сборка типовых сборочных единиц: сборка зубчатых передач.

Вариант №25

Сборка типовых сборочных единиц: сборка резьбовых соединений.

Вариант №26

Сборка типовых сборочных единиц: сборка узлов подшипников.

Вариант №27

Исходные данные для проектирования процесса сборки. Базовый элемент сборки.

Вариант №28

Технологические схемы сборки.

Вариант №29

Сущность процесса сборки. Методы сборки.

Вариант №30

Виды и организационные формы процесса сборки.

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2

Текст задания:

По указанным данным выполнить расчеты основных параметров, необходимые при проектировании или нормировании.

Вариант №1

Нормирование токарной операции технологического процесса. Определить основное время для обтачивания поверхности М заготовки, если L=110мм, Lвр=2мм, Lп=2мм, Sоб=0,2 мм/об, n=350мин-1 , число проходов i=2. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №2

Проектируется участок механического цеха по изготовлению деталей типа «рычаг». Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=300 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления рычага являются:

005   Фрезерная.  Станок вертикально-фрезерный.  Тшт.= 2,1 мин.

010 Фрезерная. Станок горизонтально-фрезерный. Тшт.= 3,5 мин.

015 Сверлильная. Станок вертикально-сверлильный. Тшт.= 5,5 мин.

Вариант №3

Нормирование фрезерной операции технологического процесса. Определить основное время для обработки торцевой фрезой Ødф плоской поверхности шириной В заготовки, если L=40мм, В=30мм, Ødф =60мм, Lп=10мм, Sоб=0,4 мм/об, n=250мин1, число проходов i=2. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №4

Проектирование операций технологического процесса. Определить наиболее рациональный вид заготовки из углеродистой стали для изготовления точением детали, если mд=0,7 кг, масса заготовки mз из прутка для заданной детали 1,3кг, а mз

из штамповки 1,0кг. Рассчитать коэффициент использования материала (КИМ) для каждого вида заготовки и обосновать выбор.

Вариант №5

Нормирование сверлильной операции технологического процесса. Определить основное время для сверления отверстия ØD в заготовке, если L=30мм, ØD=20мм, Lп=2,0мм, Sоб=0,1 мм/об, n=150мин-1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №6

Проектирование технологического процесса. На участке механического цеха имеется 18 рабочих мест. В течение месяца на них выполняется 154 разные технологические операции. Требуется установить коэффициент загрузки операций на участке, определить тип производства, изложить его определение по ГОСТ 14004-83.

Вариант №7

Проектируется участок механического цеха с крупносерийным производством по изготовлению валов. Режим работы - двухсменный. Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=100000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления вала являются:

005 Центровальная.  Станок центровальный.  Тшт.= 2,2 мин.

010 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ.  Тшт.= 6,7 мин.

015 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ. Тшт.= 5,7 мин.

020 Сверлильная.  Станок вертикально-сверлильный с ЧПУ.  Тшт.= 7,2 мин.

025 Шлифовальная.  Станок кругло-шлифовальный с ЧПУ.  Тшт.= 3,5 мин.

Вариант №8

Нормирование фрезерной операции технологического процесса. Определить основное время для обработки фрезой Ødф паза М глубиной h в заготовке, если L=60мм, h=10мм, Ødф =40мм, Lп=5,0мм, Sоб=0,6 мм/об, n=150мин-1, число проходов i=1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №9

Проектируется участок механического цеха по изготовлению зубчатых колес. Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=5000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления зубчатого колеса являются:

005 Токарная.  Токарный 6-шпиндельный полуавтомат.  Тшт.= 3,2 мин.

010 Токарная.  Токарный 6-шпиндельный полуавтомат.  Тшт.= 3,4 мин.

015 Токарная.  Токарный многорезцовый полуавтомат.  Тшт.= 4,2 мин.

020 Зубофрезерная. Зубофрезерный полуавтомат.  Тшт.= 40,8 мин.

025 Шевинговальная.  Шевинговальный полуавтомат.  Тшт.= 5,2 мин.

Вариант №10

Нормирование фрезерной операции технологического процесса. Определить основное время для обработки торцевой фрезой Ødф плоской поверхности шириной В заготовки, если L=35мм, В=40мм, Ødф =80мм, Lп=10мм, Sоб=0,2 мм/об, n=250мин-1, число проходов i=1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №11

Проектируется участок механического цеха по изготовлению валов. Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=3000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления вала являются:

005 Центровальная.  Станок центровальный.  Тшт.= 3,1 мин.

010 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ.  Тшт.= 6,8 мин.

015 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ. Тшт.= 5,8 мин.

020 Сверлильная.  Станок вертикально-сверлильный с ЧПУ.  Тшт.= 6,2 мин.

025 Шлифовальная.  Станок кругло-шлифовальный с ЧПУ.  Тшт.= 4,5 мин.

Вариант №12

Нормирование фрезерной операции технологического процесса. Определить основное время для обработки фрезой Ødф паза М глубиной h в заготовке, если L=40мм, h=12мм, Ødф =60мм, Lп=10мм, Sоб=0,4 мм/об, n=250мин-1, число проходов i=2. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №13

Проектирование технологического процесса. На участке механического цеха имеется 18 рабочих мест. В течение месяца на них выполняется 17 разные технологические операции. Требуется установить коэффициент загрузки операций на участке, определить тип производства, изложить его определение по ГОСТ 14004-83.

Вариант №14

Проектирование технологического процесса. На участке механического цеха имеется 49 рабочих мест. В течение месяца на них выполняется 833 разные технологические операции. Требуется установить коэффициент загрузки операций на участке, определить тип производства, изложить его определение по ГОСТ 14004-83.

Вариант №15

Нормирование токарной операции технологического процесса. Определить основное время для обтачивания поверхности М заготовки, если L=90мм, Lвр=2мм, Lп=1,5мм, Sоб=0,4 мм/об, n=320мин-1, число проходов i=3        . Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №16

Проектируется участок механического цеха с крупносерийным производством по изготовлению зубчатых колес. Режим работы - двухсменный. Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=150000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления зубчатого колеса являются:

005 Токарная.  Токарный 6-шпиндельный полуавтомат.  Тшт.= 3,1 мин.

010 Токарная.  Токарный 6-шпиндельный полуавтомат.  Тшт.= 2,5 мин.

015 Токарная.  Токарный многорезцовый полуавтомат.  Тшт.= 3,1 мин.

020 Зубофрезерная. Зубофрезерный полуавтомат.  Тшт.= 37,18 мин.

025 Шевинговальная.  Шевинговальный полуавтомат.  Тшт.= 4,2 мин.

Вариант №17

Проектирование операций технологического процесса. Определить наиболее рациональный вид заготовки из углеродистой стали для изготовления точением детали, если mд=0,6 кг, масса заготовки mз из прутка для заданной детали 1,4кг, а mз

из штамповки 1,1кг. Рассчитать коэффициент использования материала (КИМ) для каждого вида заготовки и обосновать выбор.

Вариант №18

Нормирование сверлильной операции технологического процесса. Определить основное время для сверления отверстия ØD в заготовке, если L=20мм, ØD=10мм, Lп=1,5мм, Sоб=0,1 мм/об, n=200мин-1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №19

Проектирование операций технологического процесса. Определить наиболее рациональный вид заготовки из углеродистой стали для изготовления точением детали, если mд=0,9 кг, масса заготовки mз из прутка для заданной детали 1,6кг, а mз

из штамповки 1,2кг. Рассчитать коэффициент использования материала (КИМ) для каждого вида заготовки и обосновать выбор.

Вариант №20

Проектируется участок механического цеха с крупносерийным производством по изготовлению валов. Режим работы - двухсменный. Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=150000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления вала являются:

005 Токарная.  Станок токарно-винторезный.  Тшт.= 4,1 мин.

010 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ.  Тшт.= 6,7 мин.

015 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ. Тшт.= 5,5 мин.

020 Фрезерная.  Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ.  Тшт.= 3,7 мин.

025 Сверлильная.  Станок вертикально-сверлильный.  Тшт.= 4,5 мин.

Вариант №21

Проектирование технологического процесса. На участке механического цеха имеется 7 рабочих мест. В течение месяца на них выполняется 22 разные технологические операции. Требуется установить коэффициент загрузки операций на участке, определить тип производства, изложить его определение по ГОСТ 14004-83.

Вариант №22

Нормирование фрезерной операции технологического процесса. Определить основное время для обработки фрезой Ødф паза М глубиной h в заготовке, если L=35мм, h=14мм, Ødф =80мм, Lп=10мм, Sоб=0,2 мм/об, n=250мин-1, число проходов i=1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №23

Проектируется участок механического цеха по изготовлению валов. Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=5000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления вала являются:

005 Токарная.  Станок токарно-винторезный.  Тшт.= 5,2 мин.

010 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ.  Тшт.= 6,8 мин.

015 Токарная.  Станок токарно-винторезный с ЧПУ. Тшт.= 6,5 мин.

020 Фрезерная.  Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ.  Тшт.= 4,7 мин.

025 Сверлильная.  Станок вертикально-сверлильный.  Тшт.= 4,6 мин.

Вариант №24

Проектирование операций технологического процесса. Определить наиболее рациональный вид заготовки из углеродистой стали для изготовления точением детали, если mд=1,2 кг, масса заготовки mз из прутка для заданной детали 2,0 кг, а mз

из штамповки 1,6 кг. Рассчитать коэффициент использования материала (КИМ) для каждого вида заготовки и обосновать выбор.

Вариант №25

Нормирование фрезерной операции технологического процесса. Определить основное время для обработки торцевой фрезой Ødф плоской поверхности шириной В заготовки, если L=60мм, В=20мм, Ødф =40мм, Lп=5мм, Sоб=0,5 мм/об, n=150мин-1, число проходов i=1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №26

Проектируется участок механического цеха с крупносерийным производством по изготовлению деталей типа «рычаг». Требуется рассчитать необходимое количество оборудования для каждой операции и средний коэффициент его загрузки. Годовой выпуск деталей N=100000 шт. Годовой фонд времени работы оборудования Fд=4015ч.

Основными операциями изготовления рычага являются:

005 Фрезерная.  Станок вертикально-фрезерный.  Тшт.= 3,2 мин.

010 Фрезерная. Станок горизонтально-фрезерный. Тшт.= 4,6 мин.

015 Сверлильная. Станок вертикально-сверлильный. Тшт.= 6,5 мин.

Вариант №27

Нормирование сверлильной операции технологического процесса. Определить основное время для сверления отверстия ØD в заготовке, если L=15мм, ØD=10мм, Lп=1,0мм, Sоб=0,2 мм/об, n=200мин-1. Схема обработки представлена на рисунке.

Вариант №28

Проектирование технологического процесса. На участке механического цеха имеется 42 рабочих мест. В течение месяца на них выполняется 1300 разные технологические операции. Требуется установить коэффициент загрузки операций на участке, определить тип производства, изложить его определение по ГОСТ 14004-83.

Вариант №29

Проектирование операций технологического процесса. Определить наиболее рациональный вид заготовки из углеродистой стали для изготовления точением детали, если mд=0,79 кг, масса заготовки mз из прутка для заданной детали 1,3кг, а mз из штамповки 1,0кг. Рассчитать коэффициент использования материала (КИМ) для каждого вида заготовки и обосновать выбор.

Вариант №30

Нормирование токарной операции технологического процесса. Определить основное время для обтачивания поверхности М заготовки, если L=80мм, Lвр=2мм, Lп=1мм, Sоб=0,3 мм/об, n=300мин-1, число проходов i=1. Схема обработки представлена на рисунке.

Критерии оценки:

«отлично» - студент грамотно и верно выполняет расчеты основных параметров, необходимые при проектировании или нормировании.

«хорошо» - студент допускает одну-две неточности в обозначении, единицах измерения и т.д., верно выполняет расчеты основных параметров, необходимые при проектировании или нормировании.

«удовлетворительно» - студент испытывает затруднения, выполняет расчеты основных параметров, необходимые при проектировании или нормировании, делает 1-2 ошибки.