- Собрать широкую рамку (ширина 400 мм), соединив на клею и саморезах две ножки 1 с двумя планками 2. Выдержать размер 400 мм по ширине 80 мм от нижней планки до основания ножек.

- После высыхания клея зачистить внешнюю (широкую) рамку шлифовальной шкуркой и покрыть мебельным лаком.

- Собрать внутреннюю (узкую) рамку (ширина 360 мм), соединив с помощью клея и саморезов две ножки 1 с планками 3 и 4. Выдержать размер 360 мм по ширине и 80 мм от нижней планки 4 до основания ножек.

- После высыхания клея зачистить внутреннюю рамку шлифовальной шкуркой и покрыть мебельным лаком.

- Подогнуть ткань сиденья на 10 мм и прикрепить ее к планке 2 внешней рамки мебельными гвоздями.

- Прикрепить сиденье мебельными гвоздями  к верхней планке 3 узкой рамки.

- Соединить рамки стула болтами и гайками, подложив под гайки шайбы. Чтобы гайка не свинчивалась с болта, нужно после того, как гайка уже закручена, кернером нанести несколько ударов по торцу болта около резьбы. Болты с гайками покрыть лаком, чтобы не ржавели.

- Контрольная операция: проверить качество изделия.

Такой обычный для нас предмет мебели как стул был когда-то доступен далеко не каждому. В России до самых петровских реформ все, включая приближенных к царской особе, сидели на лавке. Стул служил троном, на него даже царь садился лишь в «особых» случаях. Более того, стул носили с собой: ведь наличие или отсутствие стула наглядно демонстрировало, кто есть кто.

Изобретателями стула – сидения со спинкой – считают древних египтян. До них можно было посидеть только на скамейке или на табуретке. Трудно себе представить себе царскую особу, сидящую на простом табурете. Но что делать, если стула ещё не изобрели? Для тронов своих властителей древнеегипетские столяры придумали подлокотники. Сначала это даже казалось странным – спинки, локтедержатели. Но трон оказался настолько удобным, что с тех пор, ни один державный правитель от него не отказывался.  
  	А у древних греков стулья были в основном привилегией женщин и детей. Если внимательно посмотреть на рисунки на древнегреческих вазах, то можно заметить, что на них часто изображаются женщины, восседающие на изящных стульях. Мужчины же предпочитали возлежать во время неторопливых бесед и пиров.

Для древних римлян стул или кресло были показателем того, насколько человек преуспел. Важный чиновник не расставался со своим складным, выложенным слоновой костью стулом. Его носил за ним его послушный раб. На низком, богато украшенном сидении – бисиллиуме сидели лишь особо уважаемые граждане. А глава аристократического семейства опускался на домашний трон из мрамора, устроенный по типу императорского. Долгое время стул оставался престижной вещью. Особенно могли гордиться собой стулья с подушками, ведь на них имели право сидеть только члены королевской семьи. Эти стулья играли очень важную роль в дворцовом ритуале и сам внешних вид их – гордо откинутая спинка и пышное сиденье – говорили об этом. Знать размещалась на красивых стульях украшенных резьбой и инкрустацией, а менее родовитые придворные садились на складные сиденья. Все остальные на королевском приёме обязаны были стоять. Лишь некоторым придворным дамам король даровал «право табурета», то есть право сесть на него.

Долгое время главным, чего добивались мастера при изготовлении стула, был их величественный вид. Пусть он будет не очень удобен, но обязательно величав. Например, сделанный в стиле барокко испанский стул был очень неудобным. Он обрекал человека сидеть в мучительной позе во время многочасовых церемоний, потому что он выглядел величественно, словно властитель огромной державы. Постепенно такое отношение к стулу менялось, и наконец, взгляд на него стал прямо противоположным. «Главное – удобство!» – вот единодушное мнение всех, но созрело оно только к XVII веку. В это время появился шезлонг (длинный стул), на котором можно было сидеть и лежать. Шезлонги были разными по форме – в виде лодки или в виде «разбитой герцогини». Не пугайтесь! Кроме столь трагичного названия, ничего страшного в этом шезлонге не было! «Разбитая герцогиня» состояла из кресла и приставленного к нему мягкого табурета, а иногда из двух кресел и табурета между ними.

Но гордые стулья ещё не раз заставляли с собой считаться. Например, когда мужчины стали носить фраки, им пришлось сидеть задом наперёд, - лицом к спинке стула, чтобы не мять фалды.

Для истории стула переломным стала середина XIX века. До этого времени стул оставался в первую очередь роскошью, а потом уж сиденьем. Все изменил венский столяр Михаил Тонет. Он придумал делать стулья целиком из гнутого дерева. Гнутый стул, дешевый и практичный, завоевал мир. Впервые стул пришёл в дома простых людей. До конца XIX века фирма «Тонет» произвела 50 миллионов стульев. На них уселась вся Европа, Америка и даже Россия!

Стульчик состоит из двух деревянных рамок, из которых одна немного шире другой. Каждая рамка собрана из четырех деревянных деталей. В качестве материала для изготовления этих деталей я выбрал древесину хвойной породы – сосну. Рамки соединяются двумя металлическими болтами с гайками. Сиденьем служит отрез плотной ткани.

Для детали «ножка» 1 потребуется брусок размером 510х45х25мм. Количество деталей – 4.

Планка 2 наружной рамки изготавливается в двух экземплярах: для верхней части стула и для нижней. Для их изготовления понадобятся бруски размером 410х45х25мм.

Для изготовления верхней планки 3 нужен деревянный брусок размером 310х45х25мм.

Для нижней планки 4 внутренней рамки понадобится брусок размером 370х45х25мм.

Для соединения деталей рамок необходимы: саморезы (шурупы) диаметром 3,5мм и длиной 45мм – 12 шт. и саморезы того же диаметра длиной 35мм – 4 шт.

В качестве материала для сиденья 5 стульчика подойдет отрез плотной льняной ткани, например холста. Можно также использовать материал, который применяют для обивки мебели. Отрез ткани должен быть размерами 370х320мм.

Сиденье прикрепляем к стульчику мебельными гвоздями, их понадобится 18 шт.

Для соединения двух рамок стула необходимы: болты 6 длиной 50мм с резьбой М8 – 2 шт. и шайбы – 2 шт. Их можно приобрести в магазине.

Итак, стульчик готов. В целом он соответствует разработанным критериям. Изделие экономичное, так как на его изготовление ушло не много материалов. Технология изготовления включает операции, которые мы освоили на уроках технологии: строгание, пиление, сверление, зачистка и др. Поскольку эти операции несложные, на изготовление стульчика ушло не много времени.

В магазине «Алтын балык» я ознакомился с ценами на аналогичные изделия и убедился, что мой стульчик стоит значительно дешевле. Но, конечно же, не надо забывать, что цена готового промышленного изделия включает также затраты на электроэнергию, заработную плату рабочим, продавцам, доставку товара в магазин и др.

Изделие экологичное, так как сделано из натуральных природных материалов – древесины и льна.

Внешний вид стульчика не идеальный, но я надеюсь, что в дальнейшем сделанные мною изделия будут выглядеть лучше.

В качестве испытаний я взял стульчик на рыбалку. Все мои друзья его опробовали, посидев на нем. Оказалось, что он удобен, устойчив, имеет небольшой вес, легко складывается и транспортируется.

В теплое время года все дети любят отдыхать на свежем воздухе: в лесу, у реки, на дачном участке. После активных игр хочется посидеть у озера, ловить рыбу. Если трава влажная и присесть на нее невозможно. В этом случае выручат небольшие легкие стулья. Поэтому я и выбрал тему творческого проекта «Стульчик для рыбалки».

Каким же требованиям должно удовлетворять данное изделие? Думаю, что критерии должны быть следующими:

- Малый расход материалов (экономичность).

- Простота конструкции (мало деталей).

- Простота технологии изготовления (все технологические операции доступны пятикласснику).

- Небольшие затраты времени на изготовление.

- Красивый внешний вид (эстетичность).

- Удобство в эксплуатации на природе.

- Экологичность (не загрязняет окружающую среду).

И так, наша цель стульчик для рыбалки. Изделие должно быть изготовлено быстро, дешево, просто, оригинально.

- Изготовить стульчик для рыбалки.

- Закрепить навыки ручной обработки древесины.

- По проекту выполнить стульчик для рыбалки.

- Научиться оценивать свои способности.

- Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.

- Техническая последовательность.

- Экономика и предпринимательство.

Мой проект выполнен из экологически чистых материалов. Угрозы здоровью не несет. Инвентарь изготовлен из материалов разрешенными Госсанэпидем-надзором. И поэтому он не приносит никакого вреда окружающей среде. Так как в наше время проблема загрязнения окружающей среды актуальна.

При пилении:

- Перед пилением необходимо правильно и надежно закрепить заготовку на верстаке. Следует пользоваться приспособлениями для распиловки.

- Во время пиления нельзя держать левую руку близко к полотну пилы.

- При пилении не делать резких движений пилой и не допускать изгибов ее полотна.

- По окончании работы стружку с крышки верстака удалять только специальной щеткой.

При строгании:

- Перед строганием следует правильно и надежно закрепить заготовку на верстаке.

- Нельзя проверять рукой остроту лезвия ножа рубанка.

- Рубанок и шерхебель класть на крышку верстака на бок лезвием от себя.

- Стружку из летка извлекать только щепкой и со стороны клина.

При сверлении:

- Перед сверлением следует правильно и надежно закрепить заготовку на верстаке.

- Сверло в патроне дрели и коловорота должно быть закреплено без перекосов.

- Рукоятку дрели и коловорота вращать плавно, без рывков.

- Не класть дрель и коловорот на верстак сверлом к себе.

При соединении гвоздей:

- При забивании гвоздей работать только исправным молотком.

- Нельзя стоять за спиной работающего молотком.

- Подбирать для работы гвозди только нужного диаметра. Не пытаться забивать изогнутые гвозди.

- Не класть столярный молоток на край верстака.

- Шило класть на верстак острием от себя.

При соединении шурупами и саморезами:

- При завинчивании шурупов или саморезов работать исправной отверткой, рабочая часть которой соответствует размеру шлица или крестообразной прорези.

- При ввинчивании шурупа (самореза) следует плотно прижимать к нему отвертку, чтобы она не провернулась и не повредила прорезь головки.

- При завинчивании нельзя удерживать шуруп (саморез) рукой.

При соединении клеем:

- Работать с клеем только в хорошо проветриваемом помещении.

- Склеивать детали только на подкладных досках.

- Оберегать руки и одежду о попадания клея.

- После работы с клеем тщательно вымыть руки с мылом.

При зачистке:

- Перед зачисткой детали следует правильно и надежно закрепить ее на верстаке.

- Работать напильником и рашпилем только с прочно насаженной ручкой.

- Во время работы не захватывать левой рукой носок напильника.

- Опилки и шлифовальную пыль нельзя сдувать, а следует удалять только специальной щеткой.

При отделке изделия:

- Работать с лаком только при наличии вытяжного шкафа или в хорошо проветриваемом помещении.

- Избегать попадания лака на руки и одежду.

- По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.

Общая длина заготовок из древесины для ножек и планок стульчика составляет: 510х4+410х2+410+370= =3640=3,64мм.

Один метр заготовки сечением 45х25мм стоит 30р., следовательно, стоимость всех деревянных заготовок:

З1=30х3,64=109р.

Стоимость отрезка холста размером 370х320мм:

З2=9р.

Болт М6 стоит 3р., гайка – 1р. и шайба – 50коп. Значит, общая цена двух болтов, двух гаек и двух шайб:

З3=2х3+2х1+2х0,5=9р.

Цена одного мебельного гвоздя – 33коп. Мне потребовалось 18 гвоздей:

З4=0,33х18=6р.

Цена одного самореза диаметром 3,5мм и длиной 35мм равна 45коп., а длиной 45мм – 50коп. Общая стоимость саморезов:

З5=0,45х4+0,5+12=8р.

Для сборки деталей из древесины на клею потребовалась 1/10 часть банки клея ПВА стоимостью 90р.:

З6=90:10=9р.

Для отделки изделия лаком израсходована 1/10 часть бутылки мебельного лака стоимостью 70р., следовательно, затраты на лак составили:

З7=70:10=7р.

Общая стоимость материалов:

Зобщ=З1+З2+З3+З4+З5+З6+З7=109+9+9+6+8+9=157р.

- Учебник «Технология 5 – 7 кл.» под редакцией Симоненко В.Д.

- Учебник «Технология 5 – 8 кл.» под редакцией Сасовой И.А.

- Энциклопедия «Юного мастера».

Для изготовления стульчика для рыбалки используются следующие виды материалов:

Для изготовления стульчика для рыбалки используются следующие виды инструментов:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Уразаевская основная общеобразовательная школа»

Актанышского муниципального района Республики Татарстан

Подготовил: Галимуллин Динар

ученик 7 класса

Консультант: учитель технологии

Гимазов Нияз Фаяздинович

2012 год

По итогам школьной олимпиады – я набрал наибольшее количество баллов. Учитель технологии предложил мне поучаствовать в районной олимпиаде. Мне нравится изготавливать различные изделия из древесины, и я уже не раз делал работы в этой области. Прежде чем начать работу я долго искал, как должен выглядеть стульчик для рыбалки и я нашел, что искал. Чтобы сделать эту работу надо приложить немало труда, терпения и времени. Кроме того усовершенствовать свои возможности в проектной деятельности. Таким образом, стульчик для рыбалки получился таким, каким я хотел, тем более он выполнен своими руками.

Мастерская по изготовлению

изделий из древесины

В нашей мастерской вы можете заказать стульчик для рыбалки. Он простой, дешевый и оригинальный.

Наш адрес: Актанышский район, д.Уразаево, Уразаевская основная общеобразовательная школа.

- Выбор и обоснование проекта.

- Обоснование возникшей проблемы.

- Цели и задачи проекта.

- История происхождения стула.

- Правила техники безопасности.

- Используемый материал.

- Используемые инструменты.

- Разработка эскизов деталей изделия:

- эскиз ножки №1;

- эскиз планки №2;

- эскиз верхней планки №3;

- эскиз нижней планки №4;

- проектное изделие «стульчик».

- Технологический процесс изготовления изделия.

- Сборка изделия:

- сборка широкой рамки;

- сборка внутренней (узкой) рамки.

- Общий вид стульчика для рыбалки.

- Расчет условной стоимости материалов для изготовления изделия.

- Окончательный контроль и оценка проекта.

- Литература.

- Реклама.