## Slide 1
Доброе УТРО, ребята !

## Slide 3
Подпиши на чертеже прямой двухшовной юбки название деталей и линий чертежа:

## Slide 4
Вытачки
Линия талии
Линия низа

## Slide 5
1. Какое полотнище юбки шире?
а) переднее
б) заднее
2. Что проверяют на ткани прежде, чем выполнить раскрой юбки
а) цвет
б) брак
в) толщину
3. По какой нити кроится длина юбки?
а) косой
б) долевой
в) поперечной
4. Как складывается ткань при раскрое?
а) лицом внутрь
б) изнаночной стороной внутрь

## Slide 6
5. По какой линии вырезается крой?
а) по контурной линии
б) по линии прибавки на шов
6. Что делаем с кроем?
а) сметываем
б) переводим линии на вторую сторону
в) стачиваем детали

## Slide 7: П.р. Обработка застежки.
Научимся обрабатывать, выполнять обметную петлю петельными стежками, чтобы застегнуть пуговицу.

## Slide 8
Для выполнения обметанной петли надо прорезать ткань по долевой или попе­речной нити и обметать срезы строчками петельных стежков.

## Slide 9
2. Размер петли определяется по диаметру пуговицы. Для свободного прохождения пуговицы длина петли должна быть на 1 - 2 мм больше диаметра плоской пуговицы и на 5 мм боль­ше диаметра пуговицы в форме шарика.

## Slide 10
3. Петли размечают на лицевой стороне ткани двумя точками и линией разреза между точками. Пользуются карандашом или су­хим заостренным мылом. Ткань разрезают точно по линии раз­метки маленькими острыми ножницами.

## Slide 11
3.При обметывании петли петельные стежки выполняют с ли­цевой стороны на равном расстоянии от среза и друг от друга.
Частота стежков 15 - 20 на 10 мм строчки. Стежки затягива­ют с одинаковым усилием. На концах петли делают закрепку из ниток перпендикулярно линии прореза. Благодаря закрепкам петля не разрывается.

## Slide 12
Спасибо за урок!