# Инструкция

## по охране труда для электрика

# ИОТ – 60 – 2002

Общие требования безопасности

К самостоятельной работе электриком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, в том числе на группу безопасности не ниже III, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья .

Лица , допущенные к работе электриком должны проходить обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

Лица, допущенные к работе электриком, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

При обслуживании электроустановок возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

    - поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или заземления;

    - травмы при падении с высоты во время работы с использование стремянок и лестниц.

Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

Персонал обязан соблюдать правила пожарной и электробезопасности , знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств (рубильников). Электорщитовая комната должна быть оснащена углекислотным огнетушителем.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

В процессе работы электрик обязан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, личной гигиены , содержать в чистоте рабочее место .

Лица , допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда , привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и , при необходимости , подвергаются внеочередной поверке знаний норм и правил охраны труда .

Требования безопасности перед началом работы .

Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не включать – работают люди!».

Требования безопасности во время работы

Обслуживание и ремонт электроустановок производить по приказу (распоряжению) руководителя учреждения в соответствии с перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок.

Привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электроустановок запрещается.

Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную для данной сети нагрузку при снятом напряжении.

Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах (классах) – не реже двух раз в год, в учебных мастерских и спортивных залах – не реже двух раз в месяц.

Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами. Стремянки и лестницы должны быть испытаны и их нижние концы оборудованы резиновыми или стальными наконечниками, при этом запрещается: работать с двух верхних ступенек, ставить их на шаткое, неустойчивое основание, привязываться предохранительным поясом к ступенькам лестницы.

Требования безопасности в аварийных ситуациях .

В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и устранить возникшую неисправность.

В случае замыкания и загорания электропроводки немедленно отключить питание электроустановки, а пламя тушить песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

Требования безопасности по окончании работы.

Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.

Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.

Убрать на место инструмент, средства индивидуальной  защиты и тщательного вымыть руки с мылом.