## Отчет о предписаниии № 26/1/9

## по устранению нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Отделка путей эвакуации 2-го. 3-го этажей и лестничных маршей выполнить из негорючих материалов | Ст. 1 ,ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123- ФЗ. ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4.3.2 Свод правил СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 1 ноября 2013 г. | выполнено |
|  | Восстановить двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток и оборудовать устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах. | Ст. 1 ,ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123- ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ. п. 36 Правил противопожарного режима в РФ | 1 ноября 2013 г. | выполнено |
|  | Определить и обозначить на дверях электрощитовой категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Ст. 1,ст. 6. ст. 151 Федерального закона № 123- ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ. п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 1 ноября 2013 г. | выполнено |
|  | Отделка ступеней лестничных маршей на путях эвакуации 1 -го и 2-го этажей выполнить материалом с исследованными показателями пожарной опасности» | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123- ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.33 Правил противопожарного режима в РФ | 1 ноября 2013 г. | выполнено |
|  | Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также ответственного за пожарную безопасность. | Ст.1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123- ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ. п. 6 Правил противопожарного режима в РФ | 1 ноября 2013 г. | выполнено |