## Slide 1
Слайд 1
Лаборатория беспилотных технологий разрабатывает специализированные робототехнические системы, предназначенные для конкретных задач в различных сферах применения.
В область деятельности лаборатории попадают как сфера взаимодействия с человеком в области сервиса, медицины, сферы обслуживания, когнитивной и социальной робототехнкии, так и замена человека на опасных и вредных операциях таких, как работа на атомных реакторах или в непосредственной близости с вредными веществами и выбросами, работа на нефтедобывающих установках, обслуживание инфраструктуры в сложных природных условиях, работа при экстремальных погодных условиях и сильных магнитных полях.

## Slide 2
Слайд 2
Лаборатория беспилотных технологий
- беспилотные летательные аппараты
- наземный беспилотный транспорт
- водные и подводные робототехнические комплексы
Разберем подробнее:
беспилотные летательные аппараты

## Slide 3
Слайд 3
Под понятие «дрон» попадают все устройства, которые летают без участия человека на борту: планеры, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, квадрокотеры, гексакоптеры.
. Беспилотный летательный аппарат БПЛА (дрон)
Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО, «беспилотный летательный аппарат (дрон) представляет собой воздушное судно без пилота..., которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно».

## Slide 4
Слайд 4
Теперь для того, чтобы заснять красивый вид с высоты птичьего полета, не нужно нанимать опытного пилота и фотографа. Достаточно нажать на экране смартфона пару кнопок, и дрон сделает снимки на высоте без посторонней помощи.

## Slide 5
Слайд 5
Такие технологии позволяют не задумываться об управлении дроном, а сосредоточиться на кадре. Этому способствует система управления. Она позволяет упростить контроль, добавить новые функции и повысить безопасность полетов

## Slide 6
Слайд 6
Тренды:
— повышение уровня автономности (расширение зон применения, труднодоступные и опасные зоны)
— групповое взаимодействие БПЛА (централизованное и децентрализованное)
— улучшение соотношения полезной нагрузки и взлетной массы
Применение беспилотных летательных аппаратов Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов приобрел широкое значение в связи с растущим использованием беспилотных летательных аппаратов, в частности, для инспекции, геодезической съемки, транспорта и логистики, а также для сельскохозяйственного опрыскивания. БПЛА также используются военными для наблюдения и мониторинга, служб национальной безопасности и правоохранительных органов, что дополнительно способствует росту рынка.

## Slide 7
Слайд 7
Система мониторинга на базе БПЛА с наземной станцией
— Полная автономность
— Автоматическая система зарядки БПЛА
— Алгоритмы обеспечивают надежную посадку БПЛА при порывистом ветре
— Возможность посадки на подвижную платформу
— Посадочный модуль обеспечивает быстрое центрирование и фиксацию БПЛА
— Гибридная система позиционирования относительно посадочной платформы

## Slide 8
Слайд 8
Innopolis VTOL (Предназначен для воздушной грузоперевозки):
система автоматического управления (автоматический взлёт, движение по миссии и посадка)
возможность автоматического полёта по заданному маршруту

## Slide 9
Слайд 9
возможность зависания над точкой интереса
система мониторинга данных телеметрии
функция ручного управления
вертикальные взлета и посадка
наличие логирования полёта

## Slide 10
Слайд 10
КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДРОНОМ
Для каких бы задач ни был предназначен дрон: съемки фильма или мониторинг вулканической активности -структурно основные части не меняются:
Рама
Силовая часть (моторы, регуляторы, пропеллеры, батареи)
Полетный контроллер с датчиками и оборудованием радиосвязи
Силовая часть (моторы, регуляторы, пропеллеры, батареи)
Полетный контроллер с датчиками и оборудованием радиосвязи

## Slide 11
Слайд 11 Рама
Помимо эстетической составляющей, рама отвечает за важные функции дрона: обеспечивает надежность и жесткость конструкции при её малом весе. Жесткость конструкции повышает стабильность управления за счет уменьшения нежелательных вибраций, а малый вес увеличивает продолжительность полёта. Хотя сейчас уже есть разработки дронов с мягкой конструкцией
Силовая часть
Так как большинство дронов являются электрическими, в состав их силовой части входят моторы, пропеллеры, регуляторы оборотов и аккумуляторная батарея. От состава силовой установки зависит какую максимальную нагрузку сможет поднять дрон, а также сколько времени он сможет находиться в полёте.
Питание подается на регулятор оборотов (ESC) к которому подключен мотор с пропеллером. Регулятор выступает передаточным звеном между аккумулятором и мотором, контролирующим все жизненно важные параметры мотора, такие как ток, напряжение, обороты мотора и другие. Таким образом, от выбора силовой части зависят основные характеристики дрона.
Полетный контроллер
Полетный контроллер, он же автопилот - это мозг дрона. Как и мозг человека, который обрабатывает огромный поток информации, полетный контроллер собирает и обменивается данными с различными подсистемами дрона: моторами, датчиками положения, GPS, камерами, радио и т.д. Полученная информация обрабатывается встроенным процессором, в котором система управления рассчитывает выходные сигналы на моторы и передает их на регуляторы моторов (ESC).Таким образом, чем мощнее полетный контроллер и чем разнообразнее набор сенсорики, тем умнее будет дрон.

## Slide 12
Слайд 12
Тенсодрон
Новая конструкция БПЛА для задач обследования с улучшенными прочностными характеристиками на основе тенсегрити-структур
-новая конструкция
-прочность
-устойчивость к ударам
Предлагаемый новый подход конструирования БПЛА предполагает реализацию рамы и отдельных защитных элементов на основе так называемых напряженно-связанных структур, также известных в литературе как “тенсегрити” (tensegrity).

## Slide 13
Слайд 13
Барьеры:
нормативные — разрешение на взлёт (условия не позволяющие на законодательном уровне перемещаться в воздухе) — закрытые зоны ( частная территория, зоны , где требуется особое разрешение)
технологические - готовность беспилотника справиться с широким кругом ситуаций — зрелость технологий (там где меньше барьеров – будут больше использоваться беспилотные технологии) — дублирующие системы (недостаточная надежность поэтому есть необходимость дублировать все системы (как в самолете) — защиты от столкновений (появляются новые конструкции дронов и их системы управления находяться только в разработке) — специальные конструкции (появляются новые конструкции дронов и их системы управления находяться только в разработке)
Социальные ( неготовность общества, страх, опасения – дрон может упасть, задеть пропеллером и тд, также нарушение приватности - не каждый человек отдыхающей у себя во дворе хотел бы чтобы над ним кружил дрон.

## Slide 14
Слайд 14
*водные и подводные робототехнические системы
комплексы
Основные гражданские применения
— мониторинг и охрана природных ресурсов
— диагностика для нефтегазовой отрасли
— картографирование поверхности дна
Типы:
— речная и морская роботехника — надводные (лодки, каяки и пр.) и подводные роботы

## Slide 17
Слайд 17
Наземный беспилотный транспорт
Основные сферы применения грузовые и пассажирские перевозки (автомобили и железнодорожный транспорт)
Роботы специального назначения дорожные машины, сельскохозяйственная техника, коммунальные и клининговые роботы, курьеры
Дороги общего пользования, на закрытых территориях, внутри помещений

## Slide 18
Слайд 18
9 декабря 2020 года Яндекс запустил в Москве и Иннополисе доставку еды через сервис «Яндекс.Еда» с помощью колесных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер». Шестиколесный «Яндекс.Ровер» длиной около метра и полметра высотой. Он перемещается по городским тротуарам примерно со скоростью пешехода около 5 км/ч. Робот распознает окружающие объекты вокруг и может объезжать препятствия. Беспилотный курьер от компании Яндекс сам прокладывает себе маршрут. Он также оснащен лидаром, который помогает ему ориентироваться даже в темноте. Силуэты робота напоминают луноход, поэтому он получил название «Яндекс.Ровер».

## Slide 19
Слайд 19
Наземный беспилотный транспорт
В настоящее время разработкой беспилотными транспортными средствами занимается более 40 компаний по всему миру, включая Google (Waymo), Tesla, Яндекс, Uber, ZOOX, aurora, Baidu, mobileye и др.
Что нужно, чтобы автомобиль стал беспилотным? Безусловно, есть различные подходы к этому вопросу, разработчики используют разные наборы компонентов в зависимости от задач и условий эксплуатации. На инфографике представлен основной, «базовый» набор, который актуален для большинства производителей беспилотной техники.
Технологии, применяемые для создания автономного транспортное средства, направлены на решение 3 глобальных задач:
1. Построение локальной карты и определение объектов из внешней среды
2. Глобальное позиционирование на мировой карте
3. Обработка информации, на базе которой принимаются решения о действиях транспортного средства

## Slide 20
Слайд 20
Пассивные датчики – принимают визуальную информацию, не имеют собственных передатчиков. Датчики различных типов работают для разных типов волн, обеспечивая таким образом наиболее полную картину происходящего вокруг автомобиля.
Стереокамеры принимают и формируют 3D изображение благодаря использованию CMOS и CCDs технологий, используется для определения дальности объектов.
Камеры получают визуальную информацию, такую как дорожные знаки и сигналы светофора
Активные датчики – тип датчиков, способных передавать и принимать сигнал. К ним, например, относятся радары и лидары.
Радары используют радиоволны для определения дальности объекта, их скорости и месторасположения. Радиоволны не чувствительны к свету, поэтому низкая освещенность не является помехой для использования радара.
LIDAR (LIght Detection And Ranging) использует свет в виде импульсного лазера. Лидарные датчики посылают 50,000-200,000 импульсов в секунду, чтобы покрыть область и скомпилировать возвращающиеся сигналы в трехмерное облако точек. Сравнивая разницу в последовательных воспринимаемых облаках точек, обнаруживает объекты и их движение таким образом, что можно создать 3D-карту с дальностью действия от 2 сантиметров до 250 метров.

## Slide 21
Слайд 21
Спутниковая навигация позволяет отслеживать местоположение автомобиля на карте мира, строить маршрут. Различные глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) могут предоставлять информацию о местоположении с точностью до нескольких метров.
Специализированный искусственный интеллект (AI) – «Пилот» беспилотного автомобиля. Управляет автомобилем и принимает решения по ходу движения. Получает и обрабатывает информацию от остальных систем.

## Slide 22
Слайд 22
Специалисты Лаборатории автономных транспортных систем, которая входит в состав Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис, начали разработку грузового роботизированного автомобиля с модулем аэроразведки в 2018 году. За это время эксперты создали новые алгоритмы управления большегрузными автомобилями, систему локализации, не требующую предустановленных точных цифровых карт, и новый человеко-машинный интерфейс, облегчающий взаимодействие пассажиров с беспилотным автомобилем.
Учёные провели эксперименты и получили результаты, которые полностью обеспечивают соответствие серийного грузового автомобиля с автоматической коробкой передач третьему уровню по классификации систем помощи водителю ADAS. Под данным соответствием подразумевается условная автоматизация, когда от водителя не требуется мгновенная реакция на возникающие при движении ситуации: он должен быть готов вмешаться в течение какого-то ограниченного времени. По словам разработчиков, нет чёткого требования по этому времени вмешательства человека, это зависит от сценария, потому что вождение по дворам требует большей внимательности, чем по автомагистрали.

## Slide 23
Слайд 23
Ещё пять лет назад ничто не предвещало беды. Никто не мог представить, что беспилотники так плотно войдут в нашу жизнь. Конечно, им ещё далеко до популярности мобильных телефонов, но сомневаться не приходится — прямо перед нашими глазами совершается настоящая революция! Маленькие и большие, летающие и ползающие, радиоуправляемые и автономные — всё это о дронах!!!

## Slide 24
Вопросы:
Какие датчики используются в беспилотном автомобиле.
Какие бывают пассивные и активные датчики;
Структурные основные части летательного дрона;
Отличие Тенсодрон от других конструкции БПЛА
Где чаще всего используется бпла.