Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

8 класс

«Обработка кокетки с оборкой»

| Задание: Изготовить образец кокетки с оборкой | Материалы: Образец гладкокрашеной ткани размером 300×350 мм |
| --- | --- |
| Кокетка – верхняя отрезная часть таких деталей одежды, как спинка, полочки изделия, а также деталей юбки и брюк Кокетки могут быть притачными или отлетными по нижнему срезу. Нижний срез кокеток может иметь различную конфигурацию. В соответствии с формой нижнего среза различают кокетки прямые, овальные, фигурные. Кокетки могут быть соединены с изделием в зависимости от модели и материала практически любым соединительным швом (стачным, накладным, настрочным). Шов соединения в зависимости от модели может быть с отделкой кантом, бейкой, кружевом, оборкой и пр. |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Вырезать выкройки кокетки и основной детали |  |
| Выкроить детали кокетки и основной детали. Выкроить оборку. Длина оборки в 1,5 раза длиннее нижнего среза кокетки, ширина оборки – 8,5 см (6 см – ширина оборки в готовом виде, 1 см - припуск по верхнему срезу, 1,5 см – припуск по нижнему срезу) |  |
| Застрочить нижний срез оборки швом вподгибку с закрытым срезом. Для этого нижний срез оборки подогнуть на изнаночную сторону сначала на 0,5 см, затем на 1 см и застрочить. Ширина шва 0,1 см. |  |
| По второму срезу оборки проложить две машинные сборкообразующие строчки. Для этого увеличить длину стежка до максимальной величины. Расстояние от среза оборки до 1-й сборкообразующей строчки – 0,7 см. Расстояние между строчками – 0,5 см. Сосборить оборку до нужной длины |  |
| Оборку наложить лицевой стороной на лицевую сторону кокетки, уравнять срезы, приметать и притачать. Строчку прокладывать между сборкообразующими строчками. Ширина шва – 0,9 см. Сборкообразующие строчки удалить |  |
| Кокетку с оборкой сложить с основной деталью лицевыми сторонами, срезы уравнять, кокетку притачать. Строчку прокладывать со стороны кокетки. Ширина шва – 1 см. Строчка соединения основной детали с кокеткой должна совпадать со строчкой притачивания оборки к кокетке или располагаться на 0,1 см дальше от среза, чем строчка притачивания оборки. |  |
| Припуски шва заутюжить в сторону кокетки. |  |
| С лицевой стороны кокетку отстрочить. Ширина шва – 0,7 см. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Ширина оборки в готовом виде 6 см±2 мм | 2 |  |
| 3 | Ширина подгибки оборки 1 см±1 мм | 2 |  |
| 4 | Ширина шва застрачивания нижнего среза оборки 1 мм | 2 |  |
| 5 | Качество сборки | 2 |  |
| 6 | Ширина шва притачивания оборки 0,9 см±1 мм | 3 |  |
| 7 | Ширина шва соединения кокетки с основной деталью 1 см±1 мм | 3 |  |
| 8 | Ширина шва настрачивания кокетки 0,7 см±1 мм | 2 |  |
| 9 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |  |
| 10 | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Выкройки

Кокетка – 1 деталь

Основная деталь – 1 деталь