МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АКСУБАЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические рекомендации по выполнению курсового

по МДК 04.01 «Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке»

для специальности  22.02.06 «Сварочное производство»

Аксубаево, 2018

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 «Сварочное производство»

# Разработчик – организация:

| ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» Разработчик – С.В. Альметкин, преподаватель Рассмотрено на заседании ПЦК ОПД и ПМ протокол № _ от «____» ________ 201_ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» ____________ /В.А. Миронкин / от «____» ___________ 201_ г. |
| --- | --- |

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Организация выполнение курсового проекта (работы) | 6 |
| 3 Методические указания по выполнению разделов курсового проекта (работы) | 9 |
| Список рекомендуемых источников литературы | 28 |
| Приложения | 29 |

1 Пояснительная записка

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности должен находиться в основном звене всей экономики – на предприятии. Именно здесь производится нужная продукция, оказываются необходимые услуги. Значительная часть государственного бюджета формируется за счет финансовых поступлений от промышленных предприятий.

В свою очередь, эффективность деятельности предприятия, позволяющая им долговременно и стабильно функционировать в значительной степени зависит от компетентности их руководителей, способных грамотно определить потребности рынка, организовать в соответствии с ним производство товаров и услуг, создать благоприятные условия для высокопроизводительной работы своего персонала, обеспечивающей необходимое качество продукции.

Новая ситуация потребует целой армии неординарно мыслящих и соответственно подготовленных специалистов, способных успешно работать в условиях рыночной экономики.

Курсовой проект выполняется с целью:

- расширения знаний по МДК;

- систематизации знаний и выработки у студента навыков научно-исследовательской работы, умения производить технико-экономические расчеты;

- обучения студентов методам аналитической и проектной работы в области экономики, планирования и организации работы структурного подразделения.

В процессе курсового проектирования студент должен приобрести и закрепить навыки:

- работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера;

- систематизации, обобщения и анализа фактического материала;

- технико-экономических расчетов, обоснования, выводов и предложений.

При реализации МДК выполнение курсового проекта способствует формированию профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

Задача выполнения курсового проекта сводится к освоению методики расчета календарно-плановых нормативов (КПП) и технико-экономических показателей (ТЭП) работы.

Выполнение курсового проекта предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя и творческую проработку студентом разделов курсового проекта.

2 Организация выполнения курсового проекта (работы)

Курсовой проект (работа) по МДК 04.01 «Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке» студенты выполняют на 3 (4) курсах в процессе изучения данного МДК.

Тема курсового проекта: Расчет технико-экономических показателей сборочно-сварочного участка.

Выполняется курсовой проект по вариантам.

Структура курсового проекта

1 титульный лист (приложение А),

2 задание на выполнение работы (приложение Б),

3 содержание (приложение В),

4 введение,

5 основной материал (теоретический материал, расчеты по заданию),

6 заключение,

7 список использованной литературы,

8 приложения.

Работа оформляется на бумаге форматом А4 (297 х 210 мм). Текст может содержать графики, схемы. Объемный цифровой материал должен быть сведен в таблицы. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Формулы, коэффициенты, нормативы и т. п. должны сопровождаться  ссылкой на источник при помощи цифр в квадратных скобках, например: (1(. Нумерация формул и таблиц сквозная. Нумерация страниц обязательна. Интервал 1,5пн.

Объем работы должен составлять 20 -25страниц.

Подведение итогов выполнения курсового проекта включает следующие этапы:

- сдача курсового проекта на проверку руководителю;

- доработка курсового проекта с учетом замечаний руководителя;

- сдача готового курсового проекта на защиту;

- защита курсового проекта.

Срок доработки курсового проекта устанавливается руководителем проекта с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Выполненный курсовой проект подписывается студентом и представляется на защиту. Курсовой проект, удовлетворяющий предъявленным требованиям, допускается к защите, о чем руководитель делает запись на титульном листе.

Полностью оформленная работа должна быть предоставлена преподавателю не позднее начала экзаменационной сессии.

Курсовой проект выполняется и защищается в сроки, определенные учебным графиком.

График защиты курсовых проектов вывешивается на доске объявлений.

Защита курсового проекта может быть организована разными методами: индивидуально или группой, с привлечением оппонентов из числа студентов или с приглашением представителей организации, по заданию которой выполнен данный курсовой проект.

Защита курсового проекта, как правило, проводится публично в присутствии группы.

Руководитель проекта определяет требования к содержанию и продолжительности доклада при защите, устанавливает регламент для оппонентов.

Защита курсового проекта состоит в коротком докладе (5—7 мин) студента и ответах на вопросы по существу проекта.

Оценка проекта производится с учетом:

- обоснованности и качества расчетов и проектных разработок;

- соблюдения требований к оформлению курсового проекта;

- оригинальности решения задач проектирования (один из основных критериев оценки качества курсового проекта);

- содержания доклада, наличия презентации и качества ответов на вопросы.

Студент, не представивший в установленный срок готовый курсовой проект по МДК или не защитивший его, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

Курсовые проекты, имеющие творческий характер и представляющие практический интерес, могут быть представлены на конкурс научных работ и переданы в соответствующие организации для практического использования (при наличии запросов на них).

3 Методические указания по выполнению разделов курсового проекта (работы)

Указанные выше разделы курсового проекта должны иметь следующее содержание.

Во введении необходимо кратко обосновать актуальность работ на сварочном участке, сформулировать цели и задачи курсового проектирования. Объем введения не должен превышать 2-х страниц.

# В основной части необходимо дать организационную характеристику сварочного участка (место участка в структуре предприятия, вид изделия, технологический процесс и т.д.). Далее, следуя методике, необходимо определить объемы работ, рассчитать численность персонала, фонд оплаты труда, затраты на изделие, рассчитать ТЭП.

Обоснование типа производства

Краткое описание объекта производства и технологического процесса

В этом разделе курсового проекта необходимо кратко описать объект производства и его назначение. Если объектом производства является деталь, следует указать, из какого материала она изготавливается, вес заготовки и чистый вес, цену материала и цену реализуемых отходов (таблица 1).

Таблица 1 - Краткая характеристика объекта производства

| Наименование детали | Вид заготовки | Материал (марка) | Норма расхода материала на одну деталь, кг | Чистый вес детали, кг | Оптовая цена 1 кг материала, руб. | Оптовая цена 1 кг отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валик | Прокат | Ст.45 | 0,8 | 0,6 | 0,10 | 0,025 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Описание технологического процесса производится в технологических картах, в которых по каждой операции указываются используемое оборудование и его характеристики, приспособления и инструмент, разряд работы и нормы времени, коэффициент выполнения норм времени (таблица 2).

Таблица 2 - Технологический процесс изготовления детали

| Наименование операции | Разряд работы | Наименование оборудования | Модель (марка) | Габариты оборудования, мм | Мощность, кВт | Оптовая цена, руб. | Коэффициент выполнения норм | Норма времени (tшт), мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарная | 4 | Токарно-винторезный станок | 1К62Д | 2850х1250 | 11,5 | 5900 | 1,05 | 3,65 |
| Фрезерная | 3 | Горизонтально-фрезерный станок | 6Т82Г-1 | 2570х2310 | 7,5 | 6365 | 1,00 | 2,75 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выбор и обоснование типа производства

Форма организации производственного процесса на участке (цехе) определяется, как правило, типом производства, то есть степенью постоянства загрузки рабочих мест, линии, участка, цеха, завода одной и той же работой. Различают три типа производства: массовый, серийный, единичный.

Правильное определение типа производства на участке позволяет выбрать эффективную форму его организации. Основой для такого определения являются программа выпуска, вид изделия и трудоемкость его изготовления, показателями могут служить коэффициенты специализации (Ксп) и массовости (Км).

Коэффициент специализации (Ксп) определяют по формуле

,

где 	m  -  количество операций по технологическому процессу на данном участке;

Спр – количество единиц оборудования (рабочих мест), необходимых для выполнения данного технологического процесса.

Если Ксп < 1, то тип производства массовый, если от 2 до 10 – то крупносерийный, от 10 до 20 – среднесерийный, от 20 до 40 – мелкосерийный, более 40 – единичное производство.

Коэффициент массовости (Км) определяют по формуле

,

где 	tшт i	- норма штучного времени на i-ой операции с учетом коэффициента выполнения норм времени, мин;

m – количество операций по данному технологическому процессу;

rн.п – такт выпуска изделий (мин\шт), рассчитываемый по формуле

,

где 	Nз – годовая (месячная) программа запускаемого изделия, шт.;

Fэ – годовой (месячный) эффективный фонд времени работы оборудования, определяемый по формуле

,

где 	Fн – номинальный фонд времени работы оборудования, ч.;

Кп.о – коэффициент, учитывающий время простоя оборудования в плановом ремонте (для металлорежущих станков при двухсменном режиме работы Кп.о=0,95, дл я уникальных станков свыше 30-й категории сложности Кп.о=0,92, для автоматических линий Кп.о=0,9, для верстаков, монтажных столов Кп.о=0,98).

Если Км > 1, то тип производства массовый, так как каждая операция технологического процесса полностью загружает минимум одно рабочее место на протяжении всего планируемого периода. Если Км  < 1, то имеет место серийный тип производства.

Расчет календарно-плановых нормативов участка, цеха

Рассчитываем следующие КПН (календарно-плановые нормативы):

- размеры партии деталей (nj);

- периодичность чередования партий деталей (Rпр.j);

- число партий по каждому j-му наименованию деталей (Хj);

- количество единиц оборудования по каждой операции (Спр.i) и коэффициента его загрузки (Кз.i);

- продолжительность производственного цикла обработки партии деталей каждого j-го наименования (Тц.j);

- нормативы заделов (Zj);

- нормативы незавершенного производства (Нср.j).

Расчетная (минимальная) величина размера партии деталей j-го наименования:

,

где 	аоб – допустимый процент потерь времени на текущий ремонт и переналадку оборудования ( в пределах 2-5%);

m – число операций на детали j-го наименования.

За максимальный размер партии деталей j-го наименования может быть принята месячная программа выпуска (N м.j).

Период чередования партий j-го наименования (Rпр.j) рассчитывают по формуле:

.

Если по расчету получаются дробные числа, из ряда удобопланируемых ритмов выбирают ближайшие целые числа.

После этого корректируются размеры партий деталей каждого j-го наименования по формуле

.

Число партий по каждому j-тому наименованию деталей (Хj) определяют по формуле

.

Число единиц оборудования по каждой i-той операции (Спр.i) рассчитывают по формуле

,

где 	Н – номенклатура обрабатываемых деталей, шт.;

Fэ – Эффективный фонд времени работы оборудования за установленный период, ч;

Кв – коэффициент выполнения норм времени (можно принять в пределах от 1 до 1,05).

Расчет мощности, потребляемой оборудованием и транспортными средствами

Для расчета установленной мощности (Руст), потребляемой всеми видами оборудования и транспортными средствами, используют следующую таблицу.

Таблица 3 - Расчет установленной мощности, потребляемой

оборудованием и транспортными средствами

| Наименование оборудования | Модель (марка) | Количество единиц | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | принятого |
| 1.Токарно-винторезный станок | 1К62 | 1 | 11,0 | 11,0 |
| Итого | - |  | - |  |

Расчет стоимости и амортизации основных средств

Затраты на транспортные средства и технологическое оборудование определяют исходя из оптовой цены единицы транспортного средства и количества единиц транспортных средств и оборудования данной модели. Цены на оборудование устанавливают по прейскурантам. К прейскурантной цене плюсуют затраты на упаковку, транспортировку, монтаж (УТМ) и пусконаладочные работы (эти затраты можно принять равными 10-15% цены оборудования). Стоимость здания рекомендуется рассчитывать исходя из объема строительства (м3) и условной стоимости строительства 500 руб. за 1 м3.

Таблица 4 - Расчет стоимости технологического оборудования и

транспортных средств

| Наименование технологического оборудования и транспортных средств | Модель (марка) | Количество единиц оборудования, транспортных средств, шт. | Оптовая цена | Затраты на УМТ, пуск, наладку,руб. | Балансовая (первоначальная) стоимость техники, руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы, руб. | принятого количества, руб. |  |  |  |  |
| 1.Токарно-винторезный станок | 1К62 | 1 | 3320 | 3320 | 332 | 6562 | 14,0 | 511,2 |
| Итого | - |  | - |  |  |  | - |  |

Расчет затрат на энергетическое оборудование

Затраты на силовое энергетическое оборудование (электрогенераторы, электрические кабели, трансформаторы электрические и др.), его монтаж, упаковку и транспортировку при укрупненных расчетах определяют исходя из норматива 4500 руб. на 1 кВт установленной мощности технологического и транспортного оборудования (таблица 3).

Расчет затрат на комплект дорогостоящей оснастки, УСПО и инструмента

Затраты на дорогостоящую оснастку, УСПО, инструмент (первоначальный фонд) принимают в размере 10% балансовой стоимости технологического оборудования.

Расчет затрат на измерительные и регулирующие приборы

При механической обработке деталей используется много различной измерительной техники, регулирующих устройств и систем контроля за состоянием режущего инструмента. В каждом отдельном случае выбирают необходимую номенклатуру и в соответствии с прейскурантом определяют ее оптовую цену. В укрупненных расчетах затраты на эти виды оснащения принимают в размере 1,5-2,0% оптовой цены оборудования.

Расчет затрат на производственный и хозяйственный инвентарь

Затраты на производственный инвентарь (стеллажи, магазины для деталей и заготовок, магазины для инструментов и др.) принимают в размере 1,5-2,0 % стоимости технологического оборудования, а на хозяйственный инвентарь – в размере 15,4 руб. на одного рабочего.

Расчет общей суммы стоимости основных производственных фондов

Для расчета общей суммы стоимости производственных фондов все связанные с ними затраты сводят в таблицу.

Таблица 5 - Расчет стоимости основных средств и амортизационных

отчислений

| Группа основных производственных фондов | Условное обозначение | Стоимость производственных фондов, руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Здание | Кзд | 24334 | 2,9 | 705,69 |
| 2.Технологическое оборудование и транспортные средства | Коб |  | Таблица 4 |  |
| 3.Энергетическое оборудование | Кэ |  | 8,2 |  |
| 4.Дорогостоящая оснастка, УСПО и инструмент | Кос |  | 4,5 |  |
| 5.Измерительные и регулирующие приборы | Киз |  | 11,5 |  |
| 6.Производственный и хозяйственный инвентарь | Кин |  | 18,5 |  |
| Итого | - |  | - |  |

Сумму амортизационных отчислений по каждой видовой группе основных производственных фондов (Рa.j) определяют по формуле

,

где 	ПС – балансовая первоначальная среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб.;

На.j  - норма амортизации основных производственных фондов  на полное восстановление, % в год;

12 – число месяцев в году.

Расчет численности промышленно-производственного персонала (ППП)

Расчет числа производственных рабочих сварщиков по принятому оборудованию определяется по формуле:

где 	 - коэффициент многопостового обслуживания (1,2-1,5).

Принимаем число наладчиков 30 – 40% от количества сварщиков, контролеров 30 – 40% от количества сварщиков, слесарей 30 - 40% от количества сварщиков, транспортных рабочих 30 – 40% от количества сварщиков, кладовщиков 30 - 40 от количества сварщиков.

Общее количество производственных рабочих определяется по формуле:

Численность инженерно – технических работников составляет 8 – 12% от количества производственных рабочих.

Численность счетно–конторского персонала составляет 2 – 6% от количества производственных рабочих.

Численность младшего обслуживающего персонала составляет 1 – 2% от количества производственных рабочих.

Штат предприятия определяется по формуле:

Сведения о потребности в промышленно-производственном персонале сводят в таблицу.

Таблица 6 - Состав промышленно-производственного персонала

| Категории работников | Количество человек | % от общего количества |
| --- | --- | --- |
| 1 Основные производственные рабочие |  |  |
| 2 Вспомогательные рабочие |  |  |
| в том числе: |  |  |
| обслуживающие оборудование |  |  |
| не обслуживающие оборудование |  |  |
| 3 ИТР и управленческий персонал |  |  |

Расчет себестоимости и цены единицы продукции с учетом косвенных налогов

Расчет по статье рекомендуется вести в табличной форме.

Таблица 7 - Расчет затрат на основные материалы

| Расчетные показатели | Ед. изме- рения | Наименование изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 Программа выпуска | шт |  |
| 2 Наименование материала | - |  |
| 3 Норма расхода на деталь | кг |  |
| 4 Чистый вес детали | кг |  |
| 5 Отходы на одну деталь (стр.3-стр.4) | кг |  |
| 6 Расход материала на программу (стр.1*стр.3) | кг |  |
| 7 Отходы на программу (стр.1*стр.5) | кг |  |
| 8 Оптовая цена 1 кг металла | руб. |  |
| 9 Оптовая цена 1 кг отходов | руб. |  |
| 10 Затраты на материалы на программу с учетом транспортно-заготовительных расходов (стр.6*стр.8*1,05) | руб. |  |
| 11 Стоимость реализуемых отходов (стр.7*стр.9) | руб. |  |
| 12 Затраты на материалы за вычетом реализуемых отходов (стр.10-стр.11) | руб. |  |
| 13 Затраты на материалы на одну деталь (стр.12:стр.1) | руб. |  |

Расчет затрат по статье «Основная заработная плата основных производственных рабочих»

Основную заработную плату производственных рабочих на изготовление единицы продукции рассчитывают по формуле

,

где 	Кпрем – коэффициент, учитывающий премии по премиальным системам (кпрем = 1,2-1,4);

tшт.ij – норма штучного времени на i-ой операции деталей j-го наименования, мин;

Сm.ij – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работы на i-ой операции деталей j-го наименования (приложение Г), руб.;

m - количество операций для изготовления одной детали соответствующего разряда.

Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих рекомендуется вести в табличной форме.

Таблица 8 - Расчет заработной платы производственных рабочих-

сдельщиков

| Наименование операции | Разряд работ | Норма времени (tшт.i), мин | Часовая тарифная ставка, руб. | Сумма заработной платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Монтажная | III | 34,5 | 65,0 | 36,0 |
| Итого прямой фонд заработной платы |  |  |  | Σ |
| Премии за выполнение плана (принимаем 20-40% Рз.пром) |  |  |  | * |
| Всего основная заработная плата |  |  |  | Σ |

Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих может быть принята в процентах от основной заработной платы и определена по формуле

,

где Нд.з – процент дополнительной заработной платы производственных рабочих (Нд.з = 20-40%).

Для вспомогательных рабочих – по формуле

,

где 	Кд.з – коэффициент, учитывающий размер дополнительной заработной платы;

Чв.р.i  - численность вспомогательных рабочих i-го разряда, чел.;

Fрэ – эффективный фонд времени одного рабочего за плановый период, ч;

Сm.i – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда по повременной оплате труда, руб.

Основную и дополнительную заработную плату ИТР и управленческого персонала рассчитывают по формуле

,

где 	Кпрем – коэффициент, учитывающий премиальную надбавку к окладу (в пределах 25-50%);

Чс.i – численность ИТР и управленческого персонала на i-ой должности, чел.;

Оi  - месячный должностной оклад работника на i-ой должности, руб.

Отчисления на социальное страхование производится со всех сумм, выплаченных работающим, в размере установленной процентной ставки налога (Нс.з = 30%). Расчет этого показателя производится по формуле

.

Расчет затрат по статье «Топливо и энергия». В эту статью включают, как правило, затраты на силовую электроэнергию, потребляемую технологическим оборудованием и транспортными средствами. Расчет производится по формуле

,

где 	Wу – установленная мощность электродвигателей оборудования и транспортных средств, кВт;

Fэ – эффективный фонд времени работы оборудования и транспортных средств за плановый период времени в одну смену, ч;

Цэ – тариф за 1 кВт·ч электроэнергии, руб. (Цэ=3,20 руб.);

Ксм – число рабочих смен в сутки;

Кэ.в – коэффициент, учитывающий использование энергии по времени (в пределах 0,6-0,7);

Кэ.м – коэффициент, учитывающий использование энергии по мощности (в пределах 0,4-0,5);

Кз.о – коэффициент загрузки оборудования (средний по расчету);

J – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети (J=1,15);

η – коэффициент полезного действия оборудования (η=0,75).

Расчет затрат по статье «Расходы на подготовку и освоение производства». Если данные расходы осуществляются не за счет инновационного фонда, размер затрат определяется по формуле

,

где Носв – процент расходов на освоение производства (Носв= 10%).

Расчет затрат по статье «Износ инструментов и приспособлений целевого назначения».

Затраты на возмещение износа специнструмента, спецоснастки и прочих специальных расходов определяют исходя из установленного норматива к основной заработной плате производственных рабочих (Низ=10-15%) по формуле

.

Расчет затрат по статье «Амортизационные отчисления основных производственных фондов».

Сумму амортизационных отчислений определяют исходя из балансовой (первоначальной) стоимости основных производственных фондов и норм амортизации. Расчет амортизации (Ра), включаемой в себестоимость единицы продукции j-го наименования, производится по формуле

,

где 	Ро – сумма амортизационных отчислений по всем видовым группам основных производственных фондов, руб.;

12 число месяцев в году, если программа выпуска продукции задана на месяц (при годовой программе выпуска делить на 12 не нужно).

Расчет затрат по статье «Общепроизводственные расходы».

Сумму затрат по данной статье определяют по формуле

,

где Ноп – процент общепроизводственных расходов (Ноп=80-100%).

Расчет затрат по статье «Общехозяйственные расходы».

Затраты по данной статье рассчитываются по формуле

,

где Нох – процент общехозяйственных расходов (в пределах 60-80%).

Расчет затрат по статье «Потери от брака».

Расчет затрат по этой статье производится, если процент брака известен по операциям технологического процесса.

Расчет затрат по статье «Прочие производственные расходы».

В состав статьи «Прочие производственные расходы» включают затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание техники и другие виды затрат. В расчете величину этих затрат можно определить укрупненно, приняв Нпр=0,5-2% суммы затрат (Спр) по всем предыдущим статьям:

.

Суммирование статей калькуляции дает в сумме величину производственной себестоимости продукции (Спр).

Расчет затрат по статье «Коммерческие расходы». В состав статьи «Коммерческие расходы» включают затраты на упаковку и транспортировку продукции до места ее отправления на реализацию и другие виды расходов. В расчете величину этих затрат можно определить укрупненно, приняв Нком равным 1-2% производственной себестоимости.

Расчет нормативной прибыли на единицу продукции.

Уровень рентабельности единицы продукции (Ури) можно принять равным 30-50% полной себестоимости. Тогда размер нормативной прибыли на единицу продукции можно определить по формуле

.

Расчет цены предприятия.

Цена предприятия определяется по формуле

.

Расчет цены без учета НДС.

Цену без учета НДС определяют по формуле

.

Расчет НДС производится по формуле

,

где ННДС – ставка налога на добавленную стоимость (ННДС =18%).

Расчет цены реализации с учетом косвенных налогов производят по формуле.

.

Все произведенные затраты рекомендуется свести в таблицу.

Таблица 9 - Калькуляция себестоимости и отпускной цены единицы

продукции

| Наименование статьи затрат | Условное обозначение | Сумма затрат на плановый выпуск продукции, руб. | В том числе на единицу продукции, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сырье материалы | Рм |  |  |
| 2 Комплектующие и полуфабрикаты | Рк |  |  |
| 3 Основная заработная плата основных производственных рабочих | Рз.о |  |  |
| 4 Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих | Рз.д |  |  |
| 5 Основная и дополнительная заработная плата прочего персонала | Рз.ппп |  |  |
| 6 Отчисления на социальное страхование | Рс.з |  |  |
| 7 Топливо и энергия | Рэ |  |  |
| 8 Расходы на подготовку и освоение производства | Рп.о |  |  |
| 9 Износ инструментов и приспособлений целевого назначения | Риз |  |  |
| 10 Амортизационные отчисления основных производственных фондов | Ра |  |  |
| 11 Общепроизводственные расходы | Роп |  |  |
| 12 Общехозяйственные расходы | Рох |  |  |
| 13 Потери от брака | Рбр |  |  |
| 14 Прочие производственные расходы | Рпр |  |  |
| Итого производственная себестоимость | Спр |  |  |
| 15 Коммерческие расходы | Рком |  |  |
| Итого полная себестоимость | Сп |  |  |
| 16 Нормативная прибыль на единицу продукции | Пн |  |  |
| 17 Цена предприятия | Цп |  |  |
| 18 Отпускная цена без учета НДС | Цо.ц |  |  |
| 19 НДС | РНДС |  |  |
| 20 Цена реализации с учетом косвенных налогов | Цр |  |  |

Расчет технико-экономических показателей работы участка

Результаты производственно-хозяйственной деятельности любого производственно-хозяйственного подразделения (предприятия, цеха, участка) оценивают с помощью ряда технико-экономических показателей (ТЭП). Их определение основывается на тщательном экономическом анализе и расчетах, которые дают возможность судить о степени использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов подразделения.

Расчет потребности в оборотных средствах.

В курсовом проекте (работе) необходимо определить стоимость нормируемых оборотных средств. Она принимается равной 50% стоимости основных производственных фондов.

Себестоимость товарного выпуска продукции участка (цеха) за плановый период рассчитывают по формуле

(руб.),

где Сп.j – полная себестоимость единицы j-го вида изделия, руб.

Расчет объема реализуемой продукции за плановый период.

Продукция участка (цеха) – это продукция, произведенная для реализации на сторону (передачи другому цеху), объем реализуемой продукции определяют по формуле

(руб.),

где 	Тр – продукция участка, оцениваемая в действующих отпускных (свободных) ценах предприятия на плановый период, руб.

Nj – программа выпуска изделий j-го наименования по участку на плановый период, шт.;

Цр.j – отпускная (свободная) цена одного изделия j-го наименования с учетом НДС, руб.\шт.;

Н – номенклатура изготавливаемых изделий на участке на плановый период.

Затраты на одну условную единицу реализуемой продукции рассчитывают по формуле

(руб.).

Расчет общей суммы прибыли от реализации продукции рекомендуется начинать с расчета прибыли от реализации основной продукции участка (цеха) и исчисляют по формуле

(руб.).

В работе необходимо учесть прибыль от прочей реализации (сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей, проведение работ и оказание услуг промышленного характера). Прибыль от прочей реализации можно принять в размере 15% от Пр.п, то есть

(руб.).

Общую сумму прибыли от реализации продукции определяют по формуле

(руб.).

Расчет балансовой прибыли. Она определяется по формуле

,

где 	Пр – прибыль от реализации, руб.;

Пв, Ув – прибыль, убытки от внереализационной деятельности, руб.

В курсовой работе Пв и Ув принимают равными нулю. В связи с этим Пб  принимают равной Пр.

Сумму налога на имущество определяют по формуле

(руб.),

где 	Опр – остаточная стоимость основных производственных фондов участка, у.е.;

Нимущ – ставка налога на имущество, % в год.

Годовая ставка налога на имущество составляет 2%.

Остаточную стоимость основных производственных фондов в работе рассчитывают по формуле

(руб.),

где 	Опр.ф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

Из – сумма износа основных производственных фондов участка (цеха), руб.

Сумму износа основных производственных фондов можно принять в размере суммы амортизации. При месячной программе необходимо взять 1/12 часть этой суммы.

Расчет налогооблагаемой прибыли.

Сумму налогооблагаемой прибыли устанавливают по формуле

(руб.),

где 	Пн.до – прибыль от мероприятий, которые облагаются налогом на доход (можно принять Пн.до =0), руб.;

Плн – размер льготируемой прибыли (дивиденды и др.), руб.

Расчет налога на прибыль.

Сумму налога на прибыль рассчитывают по формуле

(руб.),

где Нпр – ставка налога на прибыль (принять равной Нпр=20%).

Размер чистой прибыли определяют по формуле

(руб.).

Уровень рентабельности изделия j-го наименования (Уизд.j) производят по формуле

Уровень рентабельности производства (Ур.п) определяют по формуле

.

Расчет фондоотдачи производят по формуле

(руб.).

Все рассчитанные показатели сводят в таблицу.

Таблица 10 - Технико-экономические показатели деятельности участка

(цеха)

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1Плановый объем производства | Шт. |  |
| 2.Объем реализуемой продукции | руб. |  |
| 3.Полная себестоимость реализуемой продукции | руб. |  |
| 4.Затраты на условную единицу продукции | руб. |  |
| 5.Полная себестоимость единицы продукции | руб. |  |
| 6.Цена предприятия единицы продукции | Руб. |  |
| 7.Цена реализации продукции с учетом косвенных налогов | руб. |  |
| 8.Прибыль от реализации продукции | руб. |  |
| 9.Чистая прибыль предприятия | руб. |  |
| 10.Уровень рентабельности производства | % |  |
| 11.Уровень рентабельности изделия | % |  |
| 12.Фондоотдача выпускаемой продукции | руб. |  |
| 13.Численность ППП – всего, в том числе: Основных производственных рабочих Вспомогательных рабочих ИТР и управленческого персонала | Чел. Чел. Чел. Чел. |  |
| 14.Производительность труда одного производственного рабочего | руб.\чел |  |
| 15.Производительность труда по предприятию | руб.\чел |  |
| 16.Стоимость основных производственных фондов | руб. |  |
| 17.Общий фонд заработной платы ППП | руб. |  |
| 18.Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. |  |

Список рекомендуемых источников литературы

Основные источники:

- Миронов, М.Г. Экономика отрасли (машиностроение): Учебник.  / М.Г.Миронов, С.В.Загородников. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 320 с.

- Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учеб.для ср.спец.учеб.заведений. / Н.А.Сафронов.  -  М.: Экономистъ, 2005. – 251 с.

Дополнительные источники:

- Новицкий, Н.И. Организация, планирование и управление производством. Практикум. /  Н.И.Новицкий, Л.Ч.Горностай, А.А.Горюшкин. – М.: КНОРУС, 2006. – 320 с.

- Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной  деятельности предприятия: Учебник.  / С.М.Пястолов. -  М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2002. – 336 с.

- Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия; Учебник. / Г.В.Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 344 с.

Интернет-ресурсы:

- http://economicus.ru

- http://ek-lit/agava.ru

- http://eup.ru

- www.nalog.ru

- http://www.aup.ru/economics

- http://ecsocman.edu.ru

Приложения

Приложение №1

Форма титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аксубаевский техникум универсальных технологий» Специальность 22.02.06 Сварочное производство

КУРСОВАЯ РАБОТА

МДК 04.01 Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке

(код и название учебной дисциплины, междисциплинарного комплекса) ПМ. 04 Организация и планирование сварочного производства

(код и название профессионального модуля )

Тема работы

| Обучающийся |  | группы |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Руководитель |  |  | / |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Дата защиты | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| Оценка |  |

Аксубаево, 20___ г.

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Аксубаевский техникум универсальных технологий»

Специальность 22.02.06 Сварочное производство

Задание на курсовую работу

Студент ________________________________________________________

Группа_____________________________________________________

- Тема _______________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Срок предоставления работы к защите    «_____»________20__г.

Руководитель работы ________________       _________________

(подпись)                                           (ФИО)

Задание принял к исполнению___________________ «____»________ 20__г.

Аксубаево 20 __

Приложение 3

ОБРАЗЕЦ

ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Выбор и утверждение темы |  |
| Составление плана работы |  |
| Подбор литературных источников |  |
| Работа над теоретической частью |  |
| Представление промежуточных результатов |  |
| Работа над практической частью |  |
| Представление промежуточных результатов |  |
| Работа над заключением |  |
| Представление руководителю окончательного варианта работы |  |
| Доработка |  |
| Оформление работы |  |
| Представление готовой работы руководителю |  |
| Подготовка к защите |  |
| Защита |  |

Преподаватель ______________________С.В. Альметкин

Приложение 4

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Рецензия

на курсовую работу студента (ки) __________________________________

(ФИО)

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:

1. Актуальность темы курсовой работы.

______________________________________________________________________

2. Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования.

______________________________________________________________________

3. Степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам исследования.

______________________________________________________________________4. Качество обработки материала.

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________5. Соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям.

______________________________________________________________________

6. Обоснованность сделанных выводов и предложений.

_____________________________________________________________________

7. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы.

______________________________________________________________________

8. Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению работы с указанием разделов и страниц.

______________________________________________________________________

Рецензент ___________________________________________________________

( подпись, ФИО рецензента)

«_______»   ________________________    20____г.

Приложение 5

Пример оформления содержания

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 Обоснование типа производства | 4 |
| 1.1 Краткое описание объекта производства и технологического процесса | 4 |
| 1.2 Выбор и обоснование типа производства | 5 |
| 2 Расчет календарно-плановых нормативов участка, цеха | 8 |
| 2.1 Расчет мощности, потребляемой оборудованием и транспортными средствами | 8 |
| 2.2 Расчет стоимости и амортизации основных средств | 10 |
| 2.3 Расчет численности промышленно-производственного персонала (ППП) | 15 |
| 3 Расчет себестоимости и цены единицы продукции с учетом косвенных налогов | 17 |
| 4 Расчет технико-экономических показателей работы участка | 20 |
| Заключение | 24 |
| Список использованной литературы | 25 |

Приложение 6

Часовые тарифные ставки для рабочих производственных объединений и предприятий машиностроения

Таблица - Часовые тарифные ставки для рабочих производственных объединений и предприятий машиностроения

| Разряд работы | Часовая тарифная ставка для повременщиков, руб. | Часовая тарифная ставка для сдельщиков, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 69,7 | 74,2 |
| 2 | 75,4 | 80,0 |
| 3 | 83,4 | 89,1 |
| 4 | 97,1 | 104,2 |
| 5 | 112,7 | 119,9 |
| 6 | 130,7 | 140,2 |

Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Спроектировать участок автоматической наплавки расщеплённым электродом

Спроектировать участок высокотемпературной пайки

Спроектировать участок изготовления решетчатой конструкции (рама под грузоподъемное оборудование).

Спроектировать участок изготовления решетчатой конструкции (элементы сварной фермы).

Спроектировать участок изготовления двутавровой балки.

Спроектировать участок изготовления решетчатой конструкции (сварная колонна стального каркаса производственного здания).

Спроектировать участок изготовления балки коробчатого сечения.

Спроектировать участок изготовления листовой конструкции (сферический резервуар для хранения нефтепродуктов).

Спроектировать участок изготовления листовой конструкции (вертикальный цилиндрический резервуар).

Спроектировать участок изготовления сосудов, работающих под давлением (тонкостенные баллоны).

Спроектировать участок изготовления сосудов, работающих под давлением (толстостенные емкости).

Спроектировать участок изготовления сосудов, работающих под давлением (сварной газгольдер).

Спроектировать участок изготовления машиностроительной конструкции (кондуктор для сборочно-сварочной конструкции).

Спроектировать участок изготовления магистрального трубопровода ( газ) .

Примерная тематика курсовых работ (проектов)

- Технология и планировка участка сборки и сварки узла утилизации тепла установки замедленного коксования.

- Технология и планировка участка сборки и сварки створки ворот сегментных с пятой наверху из низколегированной стали.

- Технология и планировка участка сборки и сварки стойки шлюзовых ворот из стали 10ХСНД.

- Технология и планировка участка сборки и сварки сегмента шлюза марки Н1 из стали 09Г2С.

- Технология и планировка участка  сборки и сварки опоры буровой установки Б483.

- Технология и планировка участка  сборки и сварки промежуточной части створки шлюзовых ворот шлюза.

- Технология и планировка участка сборки и сварки корпуса коробки передач буровой установки БУ 2500 ЭУ.

- Технология и планировка участка сборки и сварки отвала трактора ДТ-75Д.

- Технология и планировка участка дуговой наплавки валков трубопрокатного стана.

- Технология и планировка участка сборки и сварки корпуса емкости для хранения  винил-ацетата диаметром 2400 мм с толщиной стенки 12 мм из стали 12Х18Н10Т.

- Технология и планировка участка сборки и сварки вала эксцентрикого насосного блока буровой установки

- Технология и планировка участка сборки и сварки стального корпуса колонны регенерации.

- Технология и планировка участка сборки и сварки биметаллического корпуса (сталь 12ХМ+08Х13) камеры коксования ДС-101А.

- Технология и планировка изготовления участка сборки и сварки корпуса пробкоуловителя.

Технология и планировка изготовления участка сборки и сварки корпуса адсорбера.

Тематика курсовых работ

Организация и планирование  единичного производства  сварной конструкции балки № 02.01.

Организация и планирование мелкосерийного  производства  сварной конструкции балки № 02.02.

Организация и планирование  серийного  производства  сварной конструкции балки № 02.03.

Организация и планирование крупносерийного   производства  сварной конструкции балки № 02.04.

Организация и планирование  единичного производства  сварной конструкции стойки № 03.01.

Организация и планирование мелкосерийного  производства  сварной конструкции стойки № 03.02.

Организация и планирование  серийного  производства  сварной конструкции стойки № 03.03.

Организация и планирование крупносерийного   производства  сварной конструкции стойки № 03.04.

Организация и планирование  единичного производства  сварной конструкции фермы № 01.01.

Организация и планирование мелкосерийного  производства  сварной конструкции фермы № 01.02.